## Slide 1: 学习使用显微镜
人教版 生物（初中）（七年级上）
第二章 第1节

## Slide 2
显微镜的构造及作用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
镜筒
转换器
物镜
载物台
遮光器
反光镜
镜座
粗准焦螺旋
细准焦螺旋
镜臂
通光孔
压片夹
镜柱
目镜

## Slide 3
目镜：放大物象，镜头上标有放大倍数（5×, 10×, 16×)
物镜：放大物象，镜头上标有放大倍数（10×，40×，100×）
目镜越长，放大倍数越小
物镜越长，放大倍数越大
1.显微镜的光学部分

## Slide 4
目镜
物镜
有螺纹
没有螺纹
目镜
物镜
目镜
物镜

## Slide 5
粗准焦螺旋：使镜筒大幅度升降。逆时针旋转上升镜筒；
顺时针旋转下降镜筒。
细准焦螺旋：使镜筒小幅度升降。
逆时针旋转上升镜筒；
顺时针旋转下降镜筒。
2.显微镜的机械部分

## Slide 6
转换器：安放和转换物镜镜头
载物台：安放玻片标
通光孔：使光线通过
压片夹：固定玻 片标本
2.显微镜的机械部分

## Slide 7
镜筒：上端安装目镜，下端连接转换器，把目镜和物镜聚合起来
镜座：稳定和支撑镜身
镜臂：握镜部位
镜柱：支撑载物台和镜臂
2.显微镜的机械部分

## Slide 8
遮光器：其上有大小不等的光圈，可调节光线的强弱
反光镜：反射光线。
光线强时，用平面镜；
光线弱时，用凹面镜
光圈
外界光线强时，用
外界光线弱时，用
小光圈
大光圈
3.显微镜的照明部分

## Slide 9
【实验•探究】练习使用显微镜
方法步骤：
1.取镜和安放
取镜：一只手握住镜臂
一只手托镜座放在前胸
安放：显微镜镜座距实验台边缘大约7厘米
装好目镜和物镜

## Slide 10
【实验•探究】练习使用显微镜
2.对光调光
一、单目显微镜的操作提示
转动转换器
低倍镜对准通光孔
大光圈对准通光孔
注视目镜
转动反光镜
出现明亮圆形视野
2厘米

## Slide 11
玻片正面朝上
压片夹压住并正对通光孔
顺时针转动粗准焦螺旋下降镜筒（侧面观察物镜）
左眼看目镜，逆时针转动粗准焦螺旋（镜筒缓慢上升）
看见物象微调细准焦螺旋
（使图像变清晰）
1
2
3
4
5
【实验•探究】练习使用显微镜
3.调焦观察
⑥如需用更高倍数的物镜观察，应将要观察的部位移至中央，再转动转换器转换物镜，用细准焦螺旋调焦后观察。

## Slide 12
【实验•探究】练习使用显微镜
二、双目显微镜的操作提示
2.对光调光
打开开关，载物台降到最低处、低倍物镜对准通光孔。
1
2
调节两个目镜间距离以适应瞳距，用光源调节旋钮调节视野亮度。

## Slide 13
【实验•探究】练习使用显微镜
3.调焦观察
把玻片标本放在载物台上，压片夹压住并正对通光孔。
顺时针转动粗准焦螺旋，使载物台上升至玻片标本尽量接近物镜（侧面观察）
逆时针转动粗准焦螺旋至看清物象，微调目镜间距离。
微调细准焦螺旋（使图像变清晰）
1
2
3
4

## Slide 14
【实验•探究】练习使用显微镜
单目显微镜与双目显微镜的区别
遮光器反光镜调光→光源调节旋钮
移动手轮移动玻片
粗细准焦螺旋-------调物镜→调载物台
镜筒下降到最低→载物台下降到最低

## Slide 15: 4.复原放回
提升镜筒，取下玻片标本
用擦镜纸擦拭目镜和物镜
转动转换器，把物镜转成“八字形”
镜筒下降至最低处
把显微镜装入镜箱，放回原处
1
2
3
4
5
【实验•探究】练习使用显微镜

## Slide 16
注意事项
不要用手掰镜头来转换物镜，更不要用手触摸镜头的镜片部分。
实验完毕，对单目显微镜，要将镜筒下降到最低处；对双目显微镜和数码液晶显微镜，要将载物台下降到最低处，将电源亮度调到最低后关闭电源。
实验完毕，要将显微镜外表擦拭干净。如需擦拭目镜和物镜，请用擦镜纸。

## Slide 17
1.转换高倍物镜后，你观察到的视野发生了什么变化？
2.如果显微镜视野中出现了一个污点，在目镜和物镜都不调换的情况下，你用什么办法来判断这个污点在何处？
待补充
讨论与思考

## Slide 18
显微镜的放大倍数是物镜放大倍数与目镜的放大倍数的乘积。
物镜
目镜
10×
5×
放大倍数
10×
16 ×
40×
50×
100×
160×
200×
400×
640×
显微镜的放大倍数越大，观察到得物象就越大。
物体放大倍数的计算

## Slide 19
从目镜内看到的物象是倒象，即上下颠倒，左右相反，所以玻片标本的移动方向与物象的移动方向完全相反。
如：玻片标本上的“上”字，看到的物象就是
上
显微镜的成像

## Slide 20
1.在显微镜下观察印有“F”字的装片，看到的物像是（ ）
A. B. C. D.
F
D
2.一物像处于显微镜视野右上方，要使该物像移至视野的正中央，应向（ ）方向推玻片。
A.右上方 B.右下方
C.左上方 D.左下方
A
课堂检测
F
F

## Slide 21
3.显微镜放大倍数的计算方法是( )
A.以目镜倍数为准 B.目镜与物镜倍数的乘积
C.以物镜倍数为准 D.目镜与物镜倍数之和
B
4.遮光器上光圈的作用是( )
A.调节焦距 B.调节光亮度
C.调节光线角度 D.调节图像清晰度
B
课堂检测

## Slide 22
5. 观察同一材料的同一部位时，高倍物镜与低倍物镜相比，其（ ）
A.物像小、视野亮，看到的细胞数目多
B.物像小、视野暗，看到的细胞数目少
C.物像大、视野暗，看到的细胞数目少
D.物像大、视野亮，看到的细胞数目多
C
课堂检测