## Slide 1
第十一章 电路、电流和电压
第一节 认识电路
1
学习目标
2
课时导入
3
感悟新知
4
随堂检测
5
课堂小结

## Slide 2
电路的组成
通路、断路和短路
电路图

## Slide 3
在日常生活中，我们要用到电灯、收音机、电视机、计算机、洗衣机等用电器。这些用电器工作时，它们的内部和外部组成了电流的通路。你知道它们的电路是怎样组成的吗？

## Slide 4
1. 组成电路的基本元件 电源、用电器、导线、开关。
知识点
电路的组成
1

## Slide 5
2. 电路元件及其作用
 | 示例 | 作用
电源 | 发电机、干电池、蓄电池 | 将其他形式的能转化为电能
用电器 | 灯泡、电风扇、电视机 | 将电能转化为其他形式的能
导线 | 铜导线、铝导线 | 连接电路中各电学元件，组成电流的路径
开关 | 拉线开关、按钮开关 | 控制电路的通断

## Slide 6
特别提醒
电路由四部分组成，缺少任何一部分(比如无开关) 都不是一个完整的电路。

## Slide 7
[中考·岳阳改编] 如图1 是一款能发电的魔方充电器。转动魔方时，它能发电，发电过程中将______能转化为______能。魔方还能通过USB端口给移动设备充电，给移动设备充电时，魔方相当于
电路中的______(填“电源”或
“用电器”)，充电过程中______
能转化为______能。
例1
机械
电
电源
电
化学

## Slide 8
解析：转动魔方，它能发电，发电过程中将机械能转化为电能；魔方还能通过USB 端口给移动设备充电，此时魔方相当于电源，充电过程中电能转化为化学能。

## Slide 9
解法提示
判断某一装置属于用电器还是电源，主要是根据其能量的转化情况来判断。若将其他形式的能转化为电能，则属于电源；若消耗电能，将电能转化为其他形式的能，则属于用电器。

## Slide 10
1. 通路和断路
电路的状态 | 定义 | 图示 | 特点
通路 | 处处连通的电路 |  | 电路中有电流，用电器工作
断路 | 某处断开的电路 |  | 电路中无电流，用电器不工作
知识点
通路、断路和短路
2

## Slide 11
2. 短路 短路分为电源短路和部分用电器短路。
(1)电源短路：导线不经过用电器而直接将电源两极连接起来。
(2)部分用电器短路：电路串有多个用电器时，把其中某一部分用电器两端直接用导线连接起来。
3. 电路的两种故障：断路和短路。

## Slide 12
知识图解:
1. 电源短路
2. 部分用电器短路

## Slide 13
如图4 所示，各元件完好且连接正常。
例2

## Slide 14
(1)图示电路为 ______路。
(2)若闭合开关S，灯泡______发光，此时电路为 ______ 。
(3)若手拿一根导线的两端，将a、b 两接线柱连接起来，灯泡______被短路，灯泡______发光。
(4)若闭合开关S，用导线将a、d 两接线柱连接起来，则L1、L2 ______ ，此时______被短路，造成的后果可能是________ 。
断
L1 、L2
通路
L1
L2
都不亮
电源
烧毁电源

## Slide 15
解析：如图所示，当S 断开时电路在开关处断开，为断路；闭合开关后，电路处处连通，两灯都发光，为通路；将a、b 两接线柱用导线连接起来，电流将从b 点经导线到a 点，而不流过灯泡L1，L1 被短路，L1 不发光，L2 发光；若将a、d 两接线柱用导线连接起来，则相当于用导线将电源的两极直接连接起来，造成电源短路，会烧毁电源。

## Slide 16
特别提示
部分电路短路与电源短路的区别：电源短路是指不经过用电器，用导线将电源的两极直接连接起来的电路，其结果是烧毁电源，这是不允许的。而部分电路短路是指电路中有多个用电器串接，用导线将某一部分用电器的两端连接起来后，电流经过导线而不经过该部分用电器，但电路中其他用电器有电流通过，仍能工作。

## Slide 17
知识点
电路图
3
1. 定义 用电路元件的符号表示电路连接的图。
2. 常见电路元件符号
元件 | 灯泡 | 干电池 | 开关 | 电铃 | 电动机
符号 |  |  |  |  | 
元件 | 交叉不连接的导线 | 交叉连接的导线 | T 形连接的导线
符号 |  |  | 

## Slide 18
3. 电路图的作用与特点
(1)电路图是用来表示实际电路连接方式的。
(2)由于电路图用的是各元件符号来表示电路的连接方式，其特点是便于画，便于识图。

## Slide 19
4. 画电路图的基本要求
(1)电路元件符号用统一规定的符号。
(2)连线时应横平竖直，呈方形。
(3)各元件符号不要画在拐角处。
(4)线路要连接到位，中间不能有断点。
(5)电路图中各元件符号的位置必须和实物电路的位置一致。
(6)元件做好标注，如S、L 等。
(7)同一电路中涉及多个相同元件，可加下标进行区别，如L1、L2 等。

## Slide 20
特别提醒
●对电路图应做到“三会”：
(1) 根据实物电路会画电路图；
(2) 根据电路图会连接实物电路；
(3) 根据文字描述电路的连接和控制情况会画电路图或连接实物电路。
●在实物电路的连接中，则要注意：
(1) 导线一定要连接到元件的接线柱上；
(2)导线不能有交叉。

## Slide 21
[中考·深圳] 如图是某实物连接电路，请根据实物图在方框内画出对应的电路图。
例3
解：如图6 所示。

## Slide 22
解析：先用规定的元件符号代替实物电路中的实物，再用线将元件符号连接起来，再将所连接的线改画成横平竖直的直线，即可得到实物电路的电路图——先替换后整理法。

## Slide 23
教你一招
画实物电路的电路图，可以采用“一标、二画、三美化”的方法：
一标：在原实物图中从电源正极出发，在导线上标出箭头，直至电源的负极，明确各元件的连接顺序。
二画：用规范的元件符号替换各实物，用笔画线代替导线将各个元件符号连接起来。
三美化：使导线“横平竖直”，各元件合理分布，整个电路图呈方形。

## Slide 24
1．关于组成电路的基本元件的作用，下列说法中错误的是( )
A．电源提供电能
B．用电器是将其他形式的能转化为电能
C．开关控制电路的通断
D．导线连接各电路元件，是电流的通道
B

## Slide 25
2．[2023·自贡]如图所示，用充电宝给手机充电时，充电宝相当于电路中的( )
A．开关
B．电源
C．用电器
D．导线
B

## Slide 26
3. 如图所示是一个简单而完整的电路，闭合开关，小灯泡开始工作。电池的作用是给用电器__________，________是用电器，________能将电路连通或断开。
提供电能
小灯泡
开关

## Slide 27
电路图
三种状态
电路
通路
组成
电源
导线
断路
短路
用电器
开关