## Slide 1
第十一章 电路、电流和电压
第二节 电路的连接
1
学习目标
2
课时导入
3
感悟新知
4
随堂检测
5
课堂小结

## Slide 2
串联电路和并联电路的特点
按电路图连接实物电路
生活中的串、并联电路

## Slide 3
画电路图的基本要求是什么？
(1)电路元件符号用统一规定的符号。
(2)连线时应横平竖直，呈方形。
(3)各元件符号不要画在拐角处。
(4)线路要连接到位，中间不能有断点。
(5)电路图中各元件符号的位置必须和实物电路的位置一致。
(6)元件做好标注，如S、L 等。
(7)同一电路中涉及多个相同元件，可加下标进行区别，如L1、L2 等。

## Slide 4
比较项目 | 串联电路 | 并联电路
电路图 |  | 
连接特点 | 逐个顺次(依次)连接 | 并列连接
知识点
串联电路和并联电路的特点
1

## Slide 5
电流路径 | 只有一条路径，无分支 | 有多条路径，有干路和支路
工作特点 | 用电器同时工作，相互影响 | 各用电器独立工作，互不影响
开关作用 | 开关作用与位置无关，开关可控制整个电路 | 干路开关控制整个电路，支路开关控制所在支路
短路特点 | 某用电器短路，则只有该用电器短路(局部电路短路) | 某用电器短路，则全电路短路(电源会烧坏)
应用实例 | 节日装饰用的小彩灯 | 家庭电路、照明电路等

## Slide 6
特别提示
1. 用对比法深入理解串联电路和并联电路的连接特点、电流路径特点、用电器工作特点、开关作用、用电器短路特点是灵活解决问题的关键。
2. 两个灯泡同亮同灭不一定是串联，因为并联时总开关也可以同时控制两个灯泡同亮同灭。

## Slide 7
如图1 所示的电路中，闭合开关后，图甲中三个灯泡
____联，图乙中三个灯泡____联，图丙中三个灯泡____联。(均填“串”或“并”)
例1
串
并
并

## Slide 8
解析：利用“电流法”可以发现：闭合开关后，图甲中电流从电源正极出发，依次经过灯泡L1、L2、L3，再回到电源负极，电流只有一条路径，是串联电路。
利用“拆除法”可以发现：闭合开关后，图乙中无论拆除哪个灯泡，另两个灯泡都能正常工作，故三个灯泡是并联的。利用“节点法”可以发现：闭合开关后，图丙中，A、B 两点可以看成一点，C、D 两点可以看成一点，三个灯泡是并联在这两个节点之间的。

## Slide 9
方法提示
判断电路连接方式的方法：
1. 电流法：让电流从电源正极出发，流经各用电器，若途中电流只有一条通路，这些用电器就是串联，否则是并联。
2. 拆除法：撤掉电路中某个用电器，如果其他用电器无法工作，则这些用电器就是串联，否则就是并联。
3. 节点法：电路中，只要导线间没有电源、用电器，导线的两端均可看成同一点。也就是说 ，这两个点可以合成一个点。

## Slide 10
1. 连接串联电路的方法 按照从电源正极到负极的顺序，将电路中的各元件逐个顺次连接起来，中间不分支。
知识点
按电路图连接实物电路
2

## Slide 11
2. 按电路图连接实物电路图解
例如：按下面电路图连接实物电路。

## Slide 12
图解1：先串后并法

## Slide 13
图解2：“先支(路)后 总(路)法”

## Slide 14
连接并联电路的方法：
(1) 方法 1：“先串后并法”。选取电路元件最多的一条路径，从电源正极(或负极)开始，一直连到电源另一极；找准分支点，再将另一条支路连到两分支点之间。
(2) 方法 2：“ 先 支后总法” 。先分别将每一个支路连接起来，找准结合点，将支路两端连接起来，再将两端相连的支点分别与电源的正极和负极相连。

## Slide 15
按下面的电路图，连接实物电路。
例2

## Slide 16
解：如图6 所示。

## Slide 17
解析：由电路图可知，L1 和L2 并联，分别由开关S1、S2 控制，S 为总开关。连接时要注意导线不能交叉，导线必须连接在接线柱上。

## Slide 18
技法指导
该题连线的难点是导线容易交叉，连线时导线不能交叉。可以用“先支后总法”，也可以用“先串后并法”。还可以用“电流流向法”: 按电流的流向从电源的正极出发，依次连接各个电路元件，直至电源的负极。

## Slide 19
1. 生活中的并联电路 家庭电路中各个电器间一般都是并联的，照明电路中的电灯一般也都是并联的。
2. 串联电路在生活中的应用 装饰欢乐气氛用的小彩灯。
3. 将开关巧妙地串联或并联，实现一定的控制功能，可以达到出其不意的控制效果。
知识点
生活中的串、并联电路
3

## Slide 20
易错提示
1. 控制用电器的开关与该用电器串联。
2. 不能认为家庭电路中，各用电器一定为并联。

## Slide 21
“工夫茶”是融精神、礼仪、沏泡技艺为一体的茶道形式，图7 是泡“工夫茶”用的电茶炉，在电路中用R1( R1)和R2(R2)代表消毒锅
和煮水壶，当闭合开关S 后，
R1 和R2 才能工作，但不能
同时加热，
例3

## Slide 22
电路中符合要求的是( )
C

## Slide 23
解析：依据题意，电路要满足：当闭合开关S 后，R1 和R2才能工作，且R1 和R2 不能同时加热。分析可知A、B 图中开关均闭合时R1 和R2 同时加热；D 图中，当闭合开关S，断开开关S1 时R1 和R2 同时加热，故A、B、D 不符合题意；C 图中，当闭合开关S 后，R1 和R2 才能工作，开关S1 为单刀双掷开关，只能使R1 和R2 中的一个接入电路，即R1 和R2 不能同时加热，故C 符合题意。

## Slide 24
方法指导
判断电路是否符合设计要求类题可采用排除法，即依据题意逐个分析，看其是否符合要求，即可作出正确判断。

## Slide 25
1．如图所示，当开关闭合时，灯泡L1、L2串联的电路是( )
B

## Slide 26
2．把电路元件________连接起来的电路叫作串联电路。串联电路中当一个用电器断路时，其他用电器________(选填“能”或“不能”)工作。
依次
不能

## Slide 27
3．[中考·长春模拟]老师展示了以下四个电路图，当开关S闭合后，灯泡L1与灯泡L2串联的电路图是( )
A

## Slide 28
4．将一个灯泡和一个电铃接入如图所示的电路中，下列说法正确的是( )
A．只闭合开关S1时，电铃能工作，灯泡不能工作
B．开关S1和S2都闭合时，电铃和灯泡是串联的
C．只闭合开关S2时，灯泡能工作，电铃不能工作
D．开关S1只能控制电铃，开关S2只能控制灯泡
A

## Slide 29
特点
串联
并联
应用设计分析
电路
连接识辨