## Slide 1
第十一章 电路、电流和电压
第五节 电压及其测量
1
学习目标
2
课时导入
3
感悟新知
4
随堂检测
5
课堂小结

## Slide 2
电压
电压的测量
串、并联电路的电压规律

## Slide 3
我们已经知道，导体中存在着可以移动的自由电荷，自由电荷的定向移动形成电流。那么是什么原因使电荷定向移动呢？

## Slide 4
1. 电压的作用
(1)电压是电路中形成电流的原因。
(2)而电源是提供电压的装置。
知识点
电压
1

## Slide 5
2. 用类比法认识电压的作用
 | 水压 | 电压
图示 |  | 
分析 | 抽水机提供水压形成水流，即抽水机 水压 水流 | 电源提供电压形成电流，即电源 电压 电流
提供
使水定
向流动
使自由电荷
定向移动
提供

## Slide 6
3. 电压的单位和符号
(1)符号：U。
(2)单位：
①在国际单位制中，电压的单位是伏特，简称伏，用符号V 表示。
②比伏特大的单位有千伏(kV)、兆伏(MV)等。

## Slide 7
③运用形象记忆法，利用图1来记忆电压的单位之间的换算关系。
即：1 MV=1 000 kV，
1 kV=1 000 V

## Slide 8
特别提醒
电路中能形成电流的条件是：
(1) 要有电源即要有电压；
(2) 电路必须是通路。由这两个条件可知：电路中有电流，则电路两端一定有电压；电路两端有电压，电路中不一定有电流。

## Slide 9
易错提醒
●电压使电荷定向移动形成电流，不能认为电路中由于有了电流才使得电路的两端有电压，也不能认为若电路中没有电流，电路两端就一定没有电压。
●电路中有持续的电流必须同时具备两个条件，不能认为只要有电压电路中就一定有电流。

## Slide 10
下列有关电源、电压、电流关系的说法错误的是
( )
A. 电压是电路中形成电流的原因
B. 电源是电路中提供电压的装置
C. 电路中有电流，则电路中一定有电源
D. 电路中有电源，则电路中一定有电流
例1
D

## Slide 11
解析：产生持续电流的条件：电路闭合，且电路两端有电压(或电路中有电源)。要产生电流，这两个条件缺一不可。若电路中有电流，则电路两端一定有电压，且电路是通路。

## Slide 12
探究规律
正确理解两者之间的关系要知道“必要条件”和“充分条件”。电压是形成电流的必要条件，但不是充分条件。因为，电路中要能形成电流还要满足“电路为通路”这个条件。

## Slide 13
1. 认识电压表
(1)电压表的表盘上标有“V”(有的标注的是“mV”)。如图2 所示的是学生实验中常用的电压表。
(2)电压表在电路图中的符号： 。
(3)如图所示的电压表有三个接线柱，两个量程。
知识点
电压的测量
2

## Slide 14
2. 电压表的使用方法

## Slide 15
3. 使用电压表应注意的问题
(1)合理选择量程：
①估测电压大小，可参照电源电压的大小估测待测电压值，选择恰当的电压表量程；
②在不能估测电压大小的情况下，用大量程试触来选择量程。
(2)分析电路时电压表的简化处理方法：
在分析含有电压表的电路时，可以将电压表处看成断路。

## Slide 16
拓展延伸：
对比电压表与电流表的使用。

## Slide 17
 | 电流表 | 电压表
相同点 | 使用前要调零 | 
 | 使用前要选择合适的量程 | 
 | 电流从“+” 接线柱流进， 从“－” 接线柱流出 | 
 | 当不能估计被测值的大小时，应该选用大量程进行试触 | 
不同点 | 串联在被测电路中 | 与被测电路并联
 | 不能直接接在电源两极之间 | 只要量程合适，可以用来测量电源电压
 | 对电流阻碍作用非常小， 分析电路结构时， 电流表可作为导线看 | 对电流阻碍作用非常大，分析电路结构时，电压表处可当成断路

## Slide 18
[中考·七台河] 下列电路中电压表测量L2 两端电压，且电路连接正确的是( )
例2
D

## Slide 19
解析：本题考查了电流表、电压表的连接方式。A 中电流表并联到了灯泡L2 两端，L2 和电压表被短路，此时电压表测量的是一段导线两端的电压，不符合题意。B 中电压表与灯泡L2 串联，电流表并联到了灯泡L2 和电压表串联电路的两端，将其短路，不符合题意。C 中电压表并联到了灯泡L1 两端，测量的是L1 两端的电压，不符合题意。D 中电路为串联电路，电压表并联在灯泡L2 两端，测量的是L2 两端的电压，符合题意，故D 正确。

## Slide 20
技巧点拨
判断电流表、电压表连接是否正确，应先判断电路中用电器的串、并联关系，再依次从电流表是否与待测电路串联、电压表是否与待测电路并联、电流流向是否“正进负出”、待测电流、电压是否超过量程方面考虑。

## Slide 21
1. 实验探究——探究串、并联电路电压规律
(1)实验方法：分析归纳法。
(2)多次实验的目的：使实验结论具有普遍性。
方法：①换用不同规格的灯泡进行多次实验；
②换用不同规格的电源进行多次实验。
知识点
串、并联电路的电压规律
3

## Slide 22
(3)实验操作基本要求： ①注意正确连接电压表；②运用试触法合理地选择电压表的量程； ③连接电路时，先将其他元件按顺序连接好，最后将电压表并联在被测的那一部分电路两端。且电压表的“+”接线柱连接靠近电源的正极的一端，“-”接线柱连接靠近电源的负极的一端。

## Slide 23
2. 串、并联电路电压规律
电路 | 电路图 | 电压规律 | 
串联电路 |  | 文字表达：串联电路中，总电压等于各部分电路电压之和 | 公式表达：U=U1+U2 多个用电器串联时U=U1+U2+…+ Un

## Slide 24
电路 | 电路图 | 电压规律 | 
并联电路 |  | 文字表达：并联电路中，各支路两端电压相等，且等于电源电压 | 公式表达： U=U1=U2 多个用电器并联时U=U1=U2=…= Un

## Slide 25
深度理解 ：
1. 并联电路电压一定相等，但是电压相等不一定是并联，因为两个相同的用电器串联，它们的电压也相等。
2. 串联电路有分压的作用：串联电路的总电压等于各部分电路电压之和，也就是串联电路的各用电器分得总电压的一部分。因此，串联电路有分压的作用。

## Slide 26
[中考·邵阳]小芳在“探究串联电路电压特点”的实验中，连接好的实物电路图如图3 甲所示，请你协助完成。
例3

## Slide 27
(1)在方框内画出与图甲对应的电路图，并在电路图中标上L1、L2。
解：如图4 所示。

## Slide 28
(2)在某次测量时，电压表的示数如图乙所示，此时灯L1两端的电压为 _______V。
(3)闭合开关后，小芳发现L1、L2 均不
发光，电压表有示数且大小接近3 V，
则电路中出现的故障可能是L1 发生
了_______(填“短路”或“断路”)。
1.9
断路

## Slide 29
(4)排除故障后，小芳在测量了灯L1 两端的电压后，断开开关，然后将导线AE 的A 端松开，接到D 接线柱上，测量灯L2两端的电压，这一做法会造成_____________
___________ 。
电压表的正负
接线柱接反

## Slide 30
解析：闭合开关后，灯L1、L2 均不发光，说明电路中可能有断路故障，而电压表的示数大小接近电源电压3 V，说明此时电压表的正负接线柱与电源两极相通，故可能是灯L1 断路。如果将导线AE 的A 端松开，接到D 接线柱上来测量灯L2 两端的电压，这样电流从电压表的“－”接线柱流入，“+”接线柱流出，即会造成电压表的正负接线柱接反。

## Slide 31
技巧点拨：
连接含有电压表电路的技巧：
(1)在测量电压的实验电路中，连接电路时，可将除去电压表外的其他元件按顺序先连接好，最后将电压表并联在被测的那一部分电路两端。且电流从电压表的“+”接线柱流入，从“－”接线柱流出。
(2)变换测量对象时，不能简单地将与电压表连接的一根导线改接到待测用电器的一端，要具体问题具体分析。

## Slide 32
1．关于电压，下列说法错误的是( )
A．电压是电路中形成电流的原因
B．电源是电路中提供电压的装置
C．电路中有电流，则电路中一定有电压
D．电路中有电压，则电路中一定有电流
D

## Slide 33
2．下列常见的电压值中，错误的是( )
A．一节新干电池的电压是1.5 V
B．我国家庭电路的电压是220 V
C．一块手机电池的电压是3.7 V
D．电脑USB接口的输出电压是220 V
D

## Slide 34
3．由两节新干电池组成的电源的电压是( )
A．1.5 V B．2 V C．3 V D．4 V
C

## Slide 35
4．[中考·郴州改编]如图所示，电源电压为3 V，闭合开关，电压表示数为0.5 V，则灯泡L2两端的电压为( )
A．3 V B．2.5 V C．0.5 V D．3．5 V
B

## Slide 36
测量
电压
电压规律
含义
使用方法
电压表
串联电路
并联电路