## Slide 1
第十三章 电功和电功率
第五节 安全用电科普行
1
学习目标
2
课时导入
3
感悟新知
4
随堂检测
5
课堂小结

## Slide 2
安全电压
试电笔
常见的触电事故
安全用电原则

## Slide 3
电不仅在夜晚给我们带来光明，而且各种利用电能的生产机器、科研仪器、办公设备、家用电器使我们的劳动强度大大降低，工作效率大大提高，给我们的生活带来了极大的便利。但是，不正确的用电方式也会造成很大的危害，如毁坏用电设备，甚至威胁生命。所以，我们一定要注意安全用电，让电更好地为我们服务。

## Slide 4
1. 影响电对人体造成的伤害程度的因素 通过人体电流的大小及其持续时间。
任务
学习安全用电基本知识
1

## Slide 5
2. 电压越高越危险 不高于 36V 的电压一般对人体是 安全的，称为安全电压。
(1)由欧姆定律可知，加在人体两端的电压越大，通过人体的电流就越大，对人体的伤害就越大。
(2)我国家庭电路的电压是 220 V，工厂和工地的动力电路电压是 380 V，高压输电线路的电压可达 106 V。
(3)人体电阻的可变性：通常情况下人体的电阻为 104 ～
105 Ω；在皮肤潮湿时，人体的电阻约为 103 Ω。
随着条件的改变，安全电压可能降低。

## Slide 6
拓展延伸
有电流通过人体并不一定会对人体造成伤害。若电流非常小且持续时间短，就不会对人体造成伤害，而且在医学上有时还会利用弱电流来治疗疾病。

## Slide 7
下表是通过人体的电流值和相应的人体反应：
皮肤干燥的人两手间的电阻约为 1×105 Ω，当皮肤潮湿时，电阻可能降到 103 Ω。则皮肤潮湿时，只要在两手间加 ______V 电压就可能会使人有触电感觉。
例1
10
电流 /mA | 10 | 30 | 100
人体反应 | 触电感觉，人可挣脱 | 感到剧痛，神经麻木 | 短时间内使人心跳停止

## Slide 8
解题秘方：应用欧姆定律公式分析。
解析：由表中数据可知，当流过人体的电流达到10 mA 时，人就有触电的感觉；又知皮肤潮湿时人体的电阻约为103 Ω，则此时人两手间的电U=IR=10×10－3 A×103 Ω=10 V。

## Slide 9
技法导引
从表中数据找出与答题有关的信息，要善于找准对应关系。
首先，看清题目问的是“会使人有触电感觉”；然后带着问题去找信息，由此可知，要选“10mA”这一数据进行计算。

## Slide 10
3. 触电事故 当人体成为闭合电路的一部分时，就会有电流通过。如果电流达到一定大小，就会发生触电事故。

## Slide 11
4. 低压触电的两种形式 单线触电、双线触电。
知识图解：
两种低压触电

## Slide 12
5. 高压触电的两种形式：
(1)高压电弧触电：人体靠近高压带电体时，容易产生电弧触电。
(2)跨步电压触电：当高压输电线路发生断线落地或高压设备发生接地故障时，就会在线头触地点或设备接地点周围形成一个高压区域，当人经过这个区域时，两脚之间存在相当高的电压，称为跨步电压，会引起触电。
2. 两种高压触电

## Slide 13
6. 触电急救的原则 尽快让触电的人离开电源。
7. 回顾漏电保护器的作用 发生单线触电时，火线和零线上电流有较大偏差，漏电保护器自动跳闸，能对触电者起到保护作用；若发生的是双线触电，两线电流几乎没有偏差，这时漏电保护器不能起到保护作用。

## Slide 14
例3
如图 4 所示的四种情境中，下列说法错误的是( ) A. 甲、丙都会触电
B. 乙不会触电
C. 丁中站在干燥木
凳上的人会触电，站在地面上的人不会触电
D. 丁中两人都会触电
C

## Slide 15
解题秘方：家庭电路触电的实质：人体直接或间接接触火线并形成电流的通路。
解析：乙没有接触到火线，不会触电。甲属于单线触电。丙属于双线触电。而丁：一个人站在干燥的木凳上一只手接触到火线，站在地面上的人用手去拉站在木凳上的人，这样电流可以从火线经两个人导向大地，会造成两人同时触电。

## Slide 16
解题技巧
家庭电路触电是人体直接或间接跟火线连通造成的。即接触火线，形成电流的通路。一般就是人体接触火线，同时人体和零线或大地连接起来。

## Slide 17
1. 安全用电的原则：
(1)不接触低压带电体，不靠近高压带电体。
(2)更换灯泡、搬动电器前应断开电源开关。
(3)不弄湿用电器，不损坏绝缘层。
(4)保险装置、插座、导线、家用电器等达到使用寿命应及时更换。
2. 低压触电的实质： 人直接或间接与火线相通。
任务
了解家庭用电安全常识
2

## Slide 18
速记口诀
安全用电很重要，三十六伏是最高；
低压带电别接触，高压电源莫接近；
绝缘破损及时换，湿手不要动开关；
湿衣湿布莫碰电，天线电线要分开；
家电外壳要接地，避雷措施不可少；
万一触电怎么办，干棒干条切电源；
人工呼吸最必要，随后急往医院跑。

## Slide 19
例4
[中考·随州 ] 据媒体报道，每年都有钓鱼者不小心将鱼竿触碰到高压线触电身亡的事故发生，甚至养鸭人和放羊人用废弃的鱼竿赶鸭驱羊时也发生过类似惨剧。刘强同学意识到安全用电人命关天！他查阅资料后对同学们讲：有一种碳素钓竿的导电性为 1.5×10 － 3Ω/cm (即每厘米长的电阻值) ，10 m 长的钓竿若触碰到 10 kV 的高压线，那将万分危险！

## Slide 20
根据上述材料下列说法正确的是( )
A. 刘强所言的该款碳素钓竿若触碰到高压线，高压 线与握手处之间的钓竿电阻不足 2 Ω
B. 刘强所言的该款碳素钓竿若触碰到 220 V 民用电是安全的
C. 若钓竿触碰到高压线发生触电事故时，钓友应迅速夺下钓竿
D. 鱼塘的水质含杂质较多，但钓线一般是尼龙线，即使这种钓线在水中浸泡后甩到高压线上应该没事儿
A

## Slide 21
解题秘方：熟记安全用电原则，结合导体与绝缘体相关知识直接判断。

## Slide 22
解析：10 m 长的钓竿的电阻为R=1.5×
10－3Ω/cm×100×10 cm=1.5Ω，故A 正确；钓竿的电阻是1.5 Ω，与人体串联接在220 V 的电压上，此时人体分得的电压远大于36 V 的安全电压，会发生触电事故，B 错误；钓竿是导体，若钓竿触碰到高压线发生触电事故时，钓友不能触碰钓竿，甚至不能跨步靠近，否则自己也会触电，C 错误；在水中浸泡后的尼龙线会变为导体，D 错误。

## Slide 23
技法导引
判断某做法是否符合安全用电的原则，多采用直接判断法：
1.运用已有的记忆采用直接判断法辨别相关做法是否符合安全用电的原则。
2.适时运用综合分析法，分析时还可以借助实际生活经验进行判断，看相关做法是否符合安全用电的原则。

## Slide 24
1. 结构： 如图 1 所示。
2. 作用： 分辨火线和零线。
试电笔

## Slide 25
3. 使用： 用手握住试电笔的绝缘杆部分，同时用手接触笔尾的金属体，用笔尖接触被测的导线，切不可用手直接接触金属笔尖，以防触电。

## Slide 26
4. 当用试电笔接触火线时，由火线经试电笔、人体，到大地形成通路，有电流流过试电笔和人体，所以试电笔氖管发光；由于流过该通路的电流很小，对人体不会造成伤害。

## Slide 27
拓展延伸
试电笔中电阻的作用
试电笔中的大电阻又称高值电阻，其作用就是防止触电。因为在使用试电笔的时候要求通过人体的电流小于人体可以承受的最小电流，电压一定时，电阻越大，电流越小。

## Slide 28
例2
试电笔中有一个 880 kΩ 的高值电阻，人体的电阻约为1 100 Ω，通过人体的电流超过20 mA时，感到剧痛，甚至神经麻痹，呼吸困难，有生命危险，则：
解题秘方：通过人体的电流可用公式I= 计算。

## Slide 29
(1)利用正确的方法使用试电笔时，通过人体的电流约为多少毫安？ 人有触电危险吗？
解：通过人体的电流I1= =≈
0.25 mA，0.25 mA<20 mA，人无触电危险。

## Slide 30
(2)若使用试电笔时不慎接触了金属笔尖，通过人体的电流约为多少毫安？人有触电危险吗？
解：若不慎接触了金属笔尖，通过人体的电流I2= =
=200 mA，200 mA>20 mA，人有触电危险。

## Slide 31
解题对策
人体是否有触电危险，要看流过人体的电流大小和持续时间，并不是只要有电流流过人体，人就有发生触电的危险。

## Slide 32
设计宣传展板，向社区居民进行用电科普宣传。
任务
举办安全用电科普宣传活动
3

## Slide 33
1．电给人类的生活带来了极大的方便，了解用电基本常识对我们每个人都很重要。我国家庭电路的电压是________V；对于人体，一般情况下，不高于________V的电压才是安全的。
220
36

## Slide 34
2．一种试电笔的构造如图所示，下列说法正确的是( )
A．使用试电笔时手可以接触笔尖 B．使用试电笔时手不要接触笔卡 C．试电笔中的电阻可以用铁丝代替 D．当氖管发光时有微弱电流通过人体
D

## Slide 35
3．[2023·益阳]如图所示是上端有金属帽的试电笔的四种使用方法，其中使用方法正确的是( )
D

## Slide 36
安全用电
安全电压
试电笔
安全用电方法
和原则
触电类型