## Slide 1
第十二章 欧姆定律
第一节 不同物质的导电性能
第二节 影响导体电阻大小的因素
1
学习目标
2
课时导入
3
感悟新知
4
随堂检测
5
课堂小结

## Slide 2
导体、绝缘体和半导体
电阻
影响电阻大小的因素

## Slide 3
观察一根导线，可以看到它的内部是金属线，而它的外面包上了一层塑料或橡胶。你知道这是为什么吗？
电流在金属中传导，而它外面的塑料或橡胶却不导电，这说明不同物质的导电性能是不同的。

## Slide 4
1. 导体和绝缘体的对比
 | 特征 | 原因 | 常见的材料
导体 | 容易导体 | 内部有大量的自由电荷 | 金属，石墨，人体，大地，酸、碱、盐的水溶液
绝缘体 | 不容易导电 | 内部自由电荷很少 | 陶瓷，橡胶，塑料，玻璃，干木头，食用油，油漆
知识点
导体、绝缘体和半导体
1

## Slide 5
2．半导体 导电性能介于导体和绝缘体之间的物质叫半导体。
(1)特性：导电性能会受到外界温度、光照、压力、掺加杂质等因素的影响。
(2)应用：LED、电子元件、集成电路等。
3. 导体和绝缘体之间没有绝对的界限，当条件变化时，导体可以变成绝缘体，绝缘体也可以变成导体。

## Slide 6
特别提醒
1. 不能说“能导电”的物体叫导体，“不能导电”的物体叫绝缘体。因为物体的导电性不是一成不变的。
2. 绝缘体不容易导电，是因为绝缘体内自由电荷很少，并不是没有自由电荷。
3. 金属靠自由电子导电，酸、碱、盐的水溶液靠自由离子导电。

## Slide 7
[中考·北京] 如图所示的四种用品中，通常情况下属于导体的是( )
例1
A
解析：一切金属都是导体。

## Slide 8
易错提醒
区别“导电”与“带电”。导电过程是自由电荷在导体中定向移动的过程，带电过程是电子得失的过程，能带电的物体可能是导体，也可能是绝缘体。

## Slide 9
1. 实验探究 如图1 所示，将不同导体接入电路中的A、B 两点之间，通过观察小灯泡的亮度，来判断不同导体对电流的阻碍作用的大小。
知识点
电阻
2

## Slide 10
2. 电阻 导体对电流阻碍作用的大小。
(1)符号：R。
(2)在电路中的符号： 。

## Slide 11
(3)单位：
①在国际单位制中，电阻的单位是欧姆，简称欧，用符号Ω 表示。
②比欧姆大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)等。
③ 各单位间的换算关系：可以运用形象记忆法，记住不同单位间的换算关系。

## Slide 12
特别提醒
实验时，如果灯泡越亮，表明电路中的电流越大，相比较而言，这时接入A、B 间的导体电阻越小。不要将灯泡的亮度与电阻大小的关系弄反。

## Slide 13
下列关于电阻的说法中错误的是( )
A. 导体对电流的阻碍作用叫电阻
B. 通常用字母U 表示电阻
C. 在国际单位制中，电阻的单位是欧姆，单位符号是Ω
D.1 kΩ=1×1 000 Ω=1 000 Ω
例2
B

## Slide 14
解题秘方：运用概念分析法，即依据电阻的概念来判断各选项的说法及电阻单位间的换算是否正确。
解析：记住电阻的定义、符号、单位及其换算关系。

## Slide 15
形象记忆图解：
电阻各单位间的换算关系如图2 所示：

## Slide 16
1. 实验探究 探究影响导体电阻大小的因素。
(1)实验的主要方法：控制变量法、转换法。
知识点
影响电阻大小的因素
3

## Slide 17
(2)实验设计：探究导体的电阻与导体的材料、长度和横截面积是否有关。当探究是否与其中某一个因素有关时，要保证其他因素相同。实验装置图如图3 所示。

## Slide 18
(3)实验结论：导体电阻大小与导体的材料、长度和横截面积大小都有关。
2. 影响导体电阻大小的因素 导体的材料、导体的长度、导体的横截面积大小和导体的温度。
3. 导体的电阻是导体本身的一种性质 与它是否接入电路无关。

## Slide 19
4. 半导体和超导体
(1)导体的电阻小，绝缘体的电阻非常大，半导体的电阻大小介于导体和绝缘体之间。
(2)少数导体当温度降到某一温度时，电阻变为零，这种现象叫作超导现象。发生超导现象的物质叫作超导体。

## Slide 20
知识链接
实验中的转换法：导体电阻的大小在本实验探究中是通过电流的大小反映出来的，即通过导体对电流的阻碍作用大小来比较导体电阻的大小，这里运用的是转换法。
导体的电阻与温度有关：金属导体的电阻通常随温度的升高而增大。碳和绝缘体的电阻随温度的升高而减小。半导体的电阻受温度影响大。有的合金如康铜和锰铜的电阻受温度影响不大。

## Slide 21
某同学用如图4 所示的电路做“探究影响电阻大小因素的实验”，图中甲、乙、丙是三根镍铬合金丝，甲、乙长度相同，粗细不同，乙、丙粗细相同，长度不同。
例3

## Slide 22
实验时分别把甲、乙、丙接入电路A、B 间，可以根据 ____________的大小来判断接入电路电阻的大小。当把甲、乙分别接入电路时，电流表示数分别为I1 和I2，且I1 ＞ I2，说明导体的电阻跟导体的________有关。再换丙接入该电路时，电流表示数为I3，且I3 ＜ I2，说明导体的电阻跟导体的________有关。
电流表示数
横截面积
长度

## Slide 23
解析：探究影响电阻大小的因素采用了控制变量法，电阻大小的变化是通过电流表的示数变化体现的，这里采用了转换法。

## Slide 24
规律点拨
根据灯泡的亮度判断导体电阻的大小的优点是形象、直观，根据电流表的示数大小判断导体电阻大小的优点是准确。当导体的电阻相差很小时，根据电流表示数大小判断更好。

## Slide 25
[中考·北京] 通常情况下，关于一段粗细均匀的镍铬合金丝的电阻，下列说法中正确的是( )
A. 合金丝的电阻跟该合金丝的长度有关
B. 合金丝的电阻跟该合金丝的横截面积无关
C. 合金丝两端的电压越大，合金丝的电阻越小
D. 通过合金丝的电流越小，合金丝的电阻越大
例4
A

## Slide 26
解析：导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关，与电压、电流无关。

## Slide 27
方法点拨
采用控制变量法研究多因素物理问题时，实验结论应先说明哪些因素相同，再写实验结论。

## Slide 28
1．[中考·北京]下列物品在通常情况下属于导体的是( )
A．纸杯 B．瓷碗 C．铁锅 D．木铲
C

## Slide 29
2．[中考·海南]如图所示为某款新型折叠屏手机，折叠屏的主要部件是柔性发光二极管。制成二极管的材料是( )
A．超导体
B．导体
C．半导体
D．绝缘体
C

## Slide 30
3．[中考·湘潭]将一根短的金属丝缓慢拉长，下列物理量变大的是( )
A．质量 B．体积 C．电阻 D．密度
C

## Slide 31
4．中央电视台对非标电线因质量问题而存在的安全隐患进行曝光。同种材料的非标电线比国家标准电线都要细一些，若用非标电线替代相同长度的国标电线，则导线的电阻( )
A．变大 B．变小
C．不变 D．无法判断
A

## Slide 32
单位
电阻
定义
影响因素
绝缘体
导体
半导体
超导体