## Slide 1
第十章 机械能、内能及其转化
第四节 热 机
1
学习目标
2
课时导入
3
感悟新知
4
随堂检测
5
课堂小结

## Slide 2
热机
汽油机 (利用汽油作为燃料的内燃机)
柴油机(利用柴油作为燃料的内燃机)
火箭的工作原理和能量转化

## Slide 3
知识点
热机
1

## Slide 4
2. 热机 利用内能做功的机械。
能量转化：燃料的化学能—→内能—→机械能。
3. 常见的热机 蒸汽机、内燃机、汽轮机、喷气发动机等。
4. 内燃机 燃料直接在发动机汽缸内燃烧产生动力的热机。
常见的内燃机：汽油机、柴油机。汽油机是以汽油为燃料的内燃机；柴油机是以柴油为燃料的内燃机。
燃烧
做功

## Slide 5
1. 主要结构 进气门、排气门、火花塞、汽缸、活塞、连杆、曲轴等 (如图3)。
知识点
汽油机(利用汽油作为燃料的内燃机)
2

## Slide 6
2. 四冲程汽油机的工作过程
冲程 | 图示 | 气门的开、关情况 | 活塞运动方向 | 冲程的作用 | 能量的转化
吸气 冲程 |  | 进气门打开，排气门关闭 | 向下 | 吸入汽油和空气的混合物 | 无能量的 转化
压缩 冲程 |  | 进气门关闭，排气门关闭 | 向上 | 燃料混合物被压缩，内能增加，温度升高，压强增大 | 机械能转化 为内能

## Slide 7
冲程 | 图示 | 气门的开、关情况 | 活塞运动方向 | 冲程的作用 | 能量的转化
做功 冲程 |  | 进气门关 闭，排气 门关闭 | 向下 | 燃料燃烧产生的高温、高压燃气，推动活塞向下运动，并通过连杆驱使曲轴转动 | 燃料的化学能转化为内能；内能转化为机械能
排气 冲程 |  | 进气门关 闭，排气 门打开 | 向上 | 排出废气 | 无能量的转化

## Slide 8
知识链接
1. 冲程：活塞在汽缸内往复运动时，从一端运动到另一端的过程，叫作一个冲程。
2. 四冲程汽油机一个工作循环包括四个冲程：吸气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程。

## Slide 9
3. 要点提示
(1)四冲程内燃机的一个工作循环中，只有做功冲程是燃气推动活塞做功，其他三个冲程是辅助冲程，要靠安装在曲轴上的飞轮的惯性来完成。
(2)识别汽油机工作所处的冲程，主要是区分吸气冲程与排气冲程，压缩冲程与做功冲程。区分时通常采用对比法。

## Slide 10
4 . 汽油机的相关数据
工作循环 次数 | 冲程 个数 | 活塞往复 次数 | 曲轴转动 圈数 | 飞轮转动 圈数 | 对外做功 次数
1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1

## Slide 11
方法详解
对比法识别冲程：
●区分吸气冲程与排气冲程，可以不看活塞的运动情况，只需看打开哪个气门。
●识别做功冲程与压缩冲程，在确定两个气门都关闭的前提下，则只需看活塞的运动情况。活塞向上运动为压缩冲程，活塞向下运动为做功冲程。

## Slide 12
[中考·天津] 某汽油机的四个冲程如图所示，在该汽油机的一个工作循环中，将内能转化为机械能的是( )
例2
C

## Slide 13
解析：将内能转化为机械能的冲程是做功冲程，该冲程的特点是两气门都关闭，高温高压的燃气推动活塞从上向下运动。

## Slide 14
特别提醒
1. 注意左边的气门不一定是进气门，右边的气门也不一定是排气门。
2. 仅压缩冲程和做功冲程中有能量转化：压缩冲程中机械能转化为内能，而做功冲程中内能转化为机械能。

## Slide 15
1. 主要结构和工作过程见下图
(1)主要构造：与汽油机大致相同, 所不同的是汽缸顶部无火花塞而有喷油嘴，如图4 所示。
知识点
柴油机（利用柴油作为燃料的内燃机）
3

## Slide 16
(2)工作过程：柴油机的一个工作循环也是由四个冲程组成的，曲轴和飞轮均转两周，对外做功一次，活塞往复两次，除了做功冲程以外的其他三个冲程，也是靠安装在曲轴上的飞轮的惯性来完成的。

## Slide 17
2. 利用对比法分析柴油机和汽油机的异同点
比较构造 |  | 汽油机 | 柴油机
不同点 | 构造 | 汽缸顶部是火花塞 | 汽缸顶部是喷油嘴
 | 燃料 | 汽油 | 柴油
 | 吸气冲程 | 吸入汽油和空气的混合物 | 只吸入空气
 | 压缩冲程 | 压缩程度小 | 压缩程度大
 | 做功冲程 | 轻巧、效率低 | 笨重、效率高
 | 主要特点 | 小汽车等轻巧机械 | 载重汽车、内燃机车、坦克、轮船等笨重机械
 | 适用范围 |  | 

## Slide 18
相 同 点 | ①都是内燃机, 都在汽缸内燃烧燃料， 生成高温高压燃气, 推动活塞做功 ②都有四个冲程: 吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。一个工作循环：曲轴和飞轮转两周, 对外做功一次 ③压缩冲程都是将机械能转化为内能，做功冲程都是将内能转化为机械能 ④汽油机的火花塞产生电火花、柴油机的喷油嘴喷出雾状柴油，都是在压缩冲程末 ⑤启动时都是靠外力先使飞轮和曲轴转动起来，工作中都是依靠飞轮的惯性完成除了做功冲程以外的辅助冲程 ⑥排气冲程都是把废气排出汽缸

## Slide 19
3. 应用 柴油机比汽油机笨重，但柴油机的效率高，功率较大，并且柴油的价格通常又比汽油便宜，因而多用在拖拉机、坦克、轮船、内燃机车、载重汽车及小型发电机上。

## Slide 20
特别提醒
分子间的作用力不直观，我们不能直接观察到它，但它的特点与弹簧被拉伸或压缩时表现出的力的特点相似，两者加以比较，有助于我们进一步理解分子间作用力的特点，这样的方法叫作类比法。

## Slide 21
下列关于汽油机和柴油机的主要区别，说法正确的是( )
A. 构造上，汽油机汽缸顶部有喷油嘴，柴油机汽缸顶部有火花塞
B. 吸气冲程中，柴油机吸入汽缸的是柴油和空气的混合物，汽油机吸入汽缸的是空气
C. 在压缩冲程末，柴油机的点火方式是点燃式，汽油机的点火方式是压燃式
D. 在做功冲程中，柴油机的燃气温度和压强比汽油机里的高
例3
D

## Slide 22
解析：构造上汽油机汽缸顶部有火花塞，柴油机汽缸顶部有喷油嘴；汽油机吸气冲程吸入的是汽油和空气的混合物，柴油机吸入汽缸的是空气；在压缩冲程末，汽油机的压缩程度小，缸内气体温度低，压缩冲程末火花塞点火，是点燃式；而柴油机压缩冲程压缩程度大，缸内气体温度高，超过柴油的着火点，喷油嘴喷出柴油即可燃烧，是压燃式。因此做功冲程柴油机的燃气温度和压强比汽油机的高。

## Slide 23
方法点拨
汽油机和柴油机的区别可以从以下几个方面去比较：燃料、构造、三个冲程( 吸气冲程吸入的气体、压缩冲程压缩程度、做功冲程燃料燃烧方式)、效率、自重及应用。要将结构和功能相关联理解记忆，重点考查两种内燃机的构造、吸气冲程吸入的气体、压缩冲程压缩程度、燃料的燃烧方式。

## Slide 24
1. 火箭是热机的一种，将燃料燃烧产生的内能转化为机械能。
2. 火箭使用的是喷气发动机，将在燃烧室内燃烧产生的高温、高压气体以极高的速度喷出，同时产生很大的反冲推力推动机身向前运动。
知识点
火箭的工作原理和能量转化
4

## Slide 25
3. 喷气发动机又分为空气喷气发动机和火箭喷气发动机两类，其中火箭喷气发动机飞行高度不受限制。
4. 现代火箭多用液态燃料。
5. 现代火箭的特点是功率巨大，不仅可以在高空飞行，还可以飞出大气层。

## Slide 26
拓展延伸
1. 火箭与内燃机的相同点： 都是热机， 都是化学能→内能→机械能。
2. 多级火箭是由数级火箭组合而成的运载工具，每一级都装有发动机和燃料，目的是提高火箭的连续飞行能力和最终速度。

## Slide 27
下列关于火箭的说法正确的是( )
A. 火箭使用的是喷气发动机，与内燃机的工作原理完全相同
B. 火箭在工作时需要像活塞一样的传动结构
C. 火箭是热机的一种，工作时燃料的化学能最终转化为火箭的机械能
D. 火箭升空时不需要反作用力推动箭身向前运动
例4
C

## Slide 28
解析：火箭使用的喷气发动机与内燃机的工作原理完全不同，火箭是利用从尾部喷出高速气体的反作用力前进的，而内燃机是利用四个冲程不停地循环对外做功，利用曲轴等传动装置输出机械能。火箭在工作时不需要像活塞一样的传动结构，但它是热机的一种，将燃料的化学能最终转化为火箭的机械能。

## Slide 29
易错提醒
火箭在发射时的能量转化：先由燃料的化学能转化为内能，再由内能转化为机械能。火箭发射时机械能不守恒，这是同学们常出错的地方，他们误认为火箭上升，势能增加动能就要减小，忽略了内能转化为机械能这一情况。

## Slide 30
1.运－20飞机是我国自主研发的大型隐形飞机，目前已经装上了“中国心”(我国自主制造的航空发动机——涡扇－20)。关于航空发动机，下列说法正确的是( )
A．航空发动机属于热机
B．航空发动机属于蒸汽轮机
C．航空发动机将机械能转化为内能
D．航空发动机将电能转化为机械能
A

## Slide 31
2.如图所示，用酒精灯给试管里的水加热，水和水蒸气会把软木塞冲出去。在这过程中，酒精燃烧，把酒精的________能转化为________能，再传递给水，水吸热蒸发变为水蒸气，最后转化为软木塞的
________能。这个实验证明了我们可
以利用内能来________，
热机就是利用这个原理来工作的。
化学
内
机械
做功

## Slide 32
3．[2023·郑州期末]我国用自制的“长二捆”火箭，利用“一箭双星”技术，成功地将两颗卫星送到预定的轨道。下列关于火箭发射升空过程中，能量转化的说法正确的是( )
A．将燃料的机械能转化为火箭的化学能
B．将燃料的化学能转化为火箭的内能
C．将燃料的机械能转化为火箭的内能
D．将燃料的化学能转化为火箭的机械能
D

## Slide 33
4．如图是液体燃料火箭的结构示意图。当火箭发动机工作时，燃料在________内燃烧，产生的高温、高压的____________通过尾部喷口向后
喷出，对火箭产生________把火
箭发射出去。
燃烧室
燃气(或气体)
推力

## Slide 34
结构
热机
喷气发动机
汽油机
柴油机
火箭
工作原理、过程