## Slide 1
第十四章 了解电路
第2节 让电灯发光
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1.通过实验探究了解电路组成，形成电路的概念。培养学生分析归纳能力、竞争意识与合作精神。
2.知道电路的形式有通路、开路及短路，并知道电源短路的危害。
3.知道常见的各电路元件的符号，并能熟练地画出它们。
4.知道什么叫电路图，并会画简单的电路图。
5.在操作中初步培养安全操作的意识。

## Slide 4
情景导入

## Slide 5
情景导入
这些看似复杂的东西其实都是由简单的电
路组合成的

## Slide 6
情景导入
电的应用极为广泛，它在生产生活中是如此重要,那么, 电流是怎样形成的呢?电路的基本构成是怎样的?

## Slide 7
新课讲解
提示：
不能把电池的两端用导线直接连在一起。
实验1：怎样使小灯泡持续发光?
想想做做

## Slide 8
新课讲解
温馨提示
连接电路时，开关一定要处于断开状态。
决不允许不经过小灯泡或电铃用导线将电池的两极连接起来。
实验时若发现异常情况（如导线和电池发热），请先断开开关并及时报告老师！
注意观察你连接的电路有几个电路元件组成，如何连接的？
思考并讨论小灯泡为什么会亮？

## Slide 9
新课讲解
一、电路
由电源、用电器、导线、开关组成的电流可以流过的路径叫做电路。
电源
导线
用电器
开关
1.电路的组成

## Slide 10
新课讲解
电源
电源的能量转化——
各种形式的能转化为电能
提供电能

## Slide 11
新课讲解
各种用电器
用电器的能量转化——电能转化为各种形式的能
消耗电能

## Slide 12
新课讲解
按钮开关
接线开关
单刀开关
空气开关
声控开关
光控开关
感应开关
温控开关
各种开关

## Slide 13
新课讲解
电 源：能够持续向用电器提供电能的装置
用电器：利用电能工作的装置。
开 关：控制用电器工作
导 线：把上述器件连接起来。输送电能
如:干电池 蓄电池 发电机等
只有电路闭合时，电路中才有电流。

## Slide 14
新课讲解
二、电流
1.电流的形成：电荷的定向移动形成电流
闭合开关，小灯泡持续发光，表明有电荷持续流过小灯泡。电荷的定向移动形成电流。

## Slide 15
新课讲解
金属导线中电荷的组成
电流的形成

## Slide 16
新课讲解
没有通电时自由电子的运动情况
电流的形成

## Slide 17
新课讲解
通电时自由电子的运动情况
电流的形成

## Slide 18
新课讲解
2.电流的方向：正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。
正极
负极
想想做做
发光二极管也叫LED，具有单向导电的特点。

## Slide 19
新课讲解

## Slide 20
新课讲解
（1）自由电子的定向移动与电流方向相反；
（2）在电源外部，电流的方向是从电源的正极流向负极。
2.电流的方向：正电荷定向移动的方向规定为电流的方向。

## Slide 21
新课讲解
三、电路的状态
1.通路：
处处连通，用电器能够工作的电路。

## Slide 22
新课讲解
通路：电路连接后，处处连通的电路叫通路。

## Slide 23
新课讲解
2.断路（开路）：当开关未闭合，或电线断裂致使线路在某处断开的电路，叫做开路。又叫断路。
?
?

## Slide 24
新课讲解
学生讨论
这样连接对吗?
断路

## Slide 25
新课讲解
学生讨论
短路
这样连接对吗?

## Slide 26
新课讲解
3.短路：直接用导线把电源或用电器两端连接起来。

## Slide 27
新课讲解
短路的危害

## Slide 28
新课讲解
按照电路的通断，将电路分成通路、开路、短路
1.通路：处处连通的电路叫通路（电路元件能正常工作）
3.短路：
S
S
用导线直接把电源的两极连接起来的电路（电流不经过用电器）
2.开路：某处断开的电路叫开路（电路元件不能正常工作）

## Slide 29
新课讲解
四、电路图
用符号表示电路连接的图，叫做电路图。
图1
图2
熔断器
发热器
保温指示灯
加热指示灯
图3
图2是电饭锅下面的电路。是不是眼花缭乱?

## Slide 30
新课讲解
元件符号

## Slide 31
新课讲解
L1
L2
L1
L2
实
物
图
电
路
图

## Slide 32
新课讲解
两节电池不画成
＋
电灯泡
相交不相连的导线
相交并且相连的导线

## Slide 33
新课讲解
元件位置安排要适当，分布要均匀
这样画好吗
画电路图的要求
实物连线图
电路图

## Slide 34
新课讲解
画电路图的要求
这样画怎么样?
元件位置安排要适当，分布要均匀,
元件不要画在拐角处。

## Slide 35
新课讲解
整个电路图最好呈长方形，有棱有角，导线要横平竖直。
这样呢?
画电路图的要求

## Slide 36
新课讲解
元件位置安排要适当，分布要均匀，元件不要画在拐角处。整个电路图最好呈长方形，有棱有角，导线要横平竖直。
画电路图的要求

## Slide 37
新课讲解
画电路图要求：
（1）要用统一符号表示。
（2）连线时要画得横平竖直。
（3）元件不能画在拐角处（变阻器除外）
（4）线路要画得简洁、整齐、美观、布局合理

## Slide 38
新课讲解
电路图
根据实物图画出电路图
- +
实物图

## Slide 39
课堂小结
1.电路的基本元件。
2.电路的三种状态。
3.电路元件符号、电路图。
（电源、用电器、开关、导线）
（通路、开路、短路）

## Slide 40
随堂演练
1.把_________、___________、__________用__________连接起来组成的电流的路径，叫做电路。其中提供电能的是_________，输送电能的是_________，消耗电能的是_______，控制电路中电流有无的是__________。
2.电路中有持续电流的条件是（ ）。
A.电路中必须有电源
B.电路是闭合的
C.电路中有电源，且有用电器
D．电路中有电源，且电路闭合
3.在避雷针的尖端不断向空中释放电子的过程中，避雷针中的电流方向是（ ）。
A．从地面流向尖端 B.没有电流
C．从尖端流向地面 D.无法确定
电源 用电器 开关
导线
电源
导线 用电器
开关
D
A

## Slide 41
随堂演练
4．下列说法中，正确的是( )
A.用导线把开关、电灯等用电器连接 起来就组成了一个完整的电路
B.电源是使电路中有持续电流的装置
C.干电池、蓄电池、发电机、电动机都 是电源
D.手电筒照明时，电流方向是由电池负极经灯泡到正极
B
C
5.下列四个电路图中开关断开后，灯泡仍能发光的是( )

## Slide 42
随堂演练
6.图甲是玩具电风扇的电路图，请在图乙中连接它的电路。

## Slide 43
随堂演练
7.在图中连接电子门铃的电路，并画出它的电路图。电子门铃可以用 这样的符号代表。
电子门铃

## Slide 44
随堂演练
8.下图是常用手电筒的剖面图，观察它的结构。按下按纽时，电路是怎样接通的?画出它的电路图。