## Slide 1
第十四章 了解电路
第4节 科学探究：串联和
并联电路的电流
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1．知道电流有强弱．
2．能说出电流的强弱．
3．了解电流的单位．
4．会使用电流表测电流，提高学生的动脑动手能力．

## Slide 4
情景导入
1、电流表——测量电流大小的专门仪表。
A
常用的电流表是安培表，符号：
2、电流表的使用方法：
（1）读数：
量 程——能够测量的电流大小范围。
最小刻度——每个小格所表示的电流值。

## Slide 5
情景导入
刻度盘
确认电表类型
电表量程
零刻度位置
最小刻度值
接线柱
对应量程
“＋、－” 接线柱
使
用
前
先
观
察

## Slide 6
×
×
L1
L2
S
A
＋
－
（2）电流表的使用规则：
①电流表必须串联在电路中；
×
×
S
L1
L2
A
A1
A2
＋
－
＋－
先由量程确定最小刻度值
再从指针位置读出结果
读数时
情景导入

## Slide 7
情景导入
②“＋、－”接线柱的接法要正确；
“＋”流入“－”流出

## Slide 8
情景导入
③被测电流不能超过电流表的量程；
④绝对不允许不经过用电器而把电流表接在电源的两极。

## Slide 9
情景导入
接线时要注意开关必须处于断开的状态；不要出现短路现象；
电流表要跟被测电路串联；
电流表的接线要正确：不得出现反接；
电流表的量程要选准；要进行试触；
读数时要认清量程和分度值；
注意：
A1
A2
A3
用电流表分别
测电路各点电流:
I1、I2、I3……
电流表使用

## Slide 10
情景导入
你一定能读出下列电流表的示数?

## Slide 11
情景导入

## Slide 12
情景导入
S
L
A
S
L
A
①
②
还记得上节课做过的实验吗？
电流表接在这个简单电路的不同位置，两次电流表的示数有什么关系？
用电器串联或并联时，流过各用电器的电流有怎样的关系呢？

## Slide 13
新课讲解
一、探究串联电路中的电流规律
1.提出问题：
串联电路中各点的电流之间有什么关系？
2.猜想或假设：
3.设计实验：
4.进行实验
(1)实验器材:
(2)实验电路图:
(3)实验步骤:
a
b
c
干电池、开关、两个灯泡、电流表、导线若干

## Slide 14
新课讲解
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
L2
L1
实验步骤

## Slide 15
新课讲解
开始实验 记录数据
 | A点电流IA | B点电流IB | C点电流IC
第一次测量 |  |  | 
第二次测量 |  |  | 

## Slide 16
新课讲解
分析和论证
（测量结果说明了什么？得出了什么结论？）
交流

## Slide 17
新课讲解
串联电路的电流规律
串联电路中，各点的电流都相等。
5.得出结论：
如图所示，串联电路中，把电流表分别连接在a,b,c处，闭合开关，测得的电流分别为Ia、Ib、Ic，这三个电流之间的关系是Ia Ib Ic
= =

## Slide 18
新课讲解
串联电路的电流特点
板书：串联电路中各处电流都相等。
表达式：I1=I2=I3＝……
A
B
C
串联电路的特点：
①只有一条电流路径；②开关控制整个电路；③用电器相互干扰。
I1
I2
I3

## Slide 19
新课讲解
二、探究并联电路中的电流规律
并联电路的特点：电流有两条以上路径，电流出现分与合；各支路用电器独立工作、互不影响；干路开关控制整个电路，支路开关控制所在的支路。
并联电路中干路的电流与各支路的电流又有什么样的关系呢?
A
B
C
I
I1
I2

## Slide 20
新课讲解
探究并联电路的电流规律
提出问题：
并联电路中各点的电流之间有什么关系？
猜想与假设：
设计实验：
干路
支路
支路

## Slide 21
新课讲解
1.设计实验：
2.进行实验
(1)实验器材:
(2)实验电路图:
(3)实验步骤:
干电池、开关、两个灯泡、电流表、导线若干
a
b
c

## Slide 22
新课讲解
1．设计实验电路；
2．根据电路图连接电路；
3．进行测量，将测量数据记录在表格中；
4．换上另外两个规格不同的小灯泡，再次实验。
L2
L1
实验步骤：

## Slide 23
新课讲解
如图所示，并联电路中，把电流表分别连接在a,b,c处，闭合开关，测得的电流分别为Ia、Ib、Ic，这三个电流之间的关系是Ia Ib Ic
= +
a
b
c

## Slide 24
新课讲解
并联电路的电流规律
并联电路中，干路中的电流等于各并联支路的电流之和。

## Slide 25
课堂小结
串联和并联电路的电流规律
电流关系
串联电路：电流处处相等
并联电路：干路电流等于各支路电流之和

## Slide 26
随堂演练
1．如图所示，小阳用电流表探究串联电路中的电流关系，他分别用电流表测电路中A、B、C三处的电流，得知IA＝0.2 A，则IB＝_______，IC＝_______。
0.2 A
0.2 A
A
B
C
L1
L2

## Slide 27
随堂演练
2.有L1和L2两只灯泡串联在电路中，闭合开关后发现L1很亮，L2很暗，那么（ ）
A.L1中电流较大
B.L2中电流较大
C.L1和L2中的电流一样大
D.由于灯的亮度不同故无法比较电流的大小
C

## Slide 28
随堂演练
3.在一个电路中有两个用电器，用电流表测量时，如发现通过每个电器的电流不相同,则这两个用电器的连接一定是_____；
如发现通过每个用电器的电流相同，则这两个用电器的连接___________________________。
可能是串联、也可能是并联
并联

## Slide 29
随堂演练
4.下列电路中，能正确测出电灯L2的电流的是（ ）
- +
A
L1
L2
A
B
C
D
B
- +
L1
L2
A
- +
L1
L2
A
L1
L2
A
- +

## Slide 30
随堂演练
5.如图所示，已知A1的示数是0.8A，A2的示数是1.5A，则通过灯L1的电流是_____A，灯L2的电流是______A。
A2
A1
L2
L1
S
0.7
0.8

## Slide 31
随堂演练
6.在图所示的电路中，电流表A1的示数为1.2 A，电流表A2的示数为0.5 A。求：通过灯泡L1的电流I1和通过灯泡L2的电流I2。
L2
L1
A2
A1