## Slide 1
第十四章 了解电路
第5节 测量电压
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1．通过探究实验，得出串联电路中电压的规律，学习科学探究的方法；
2．在实验过程中，训练连接电路的基本技能；
3．通过实验，训练正确识记、使用电压表的技能。

## Slide 4
情景导入
一种彩色灯泡正常发光时需要22V的电压，将它们接在220V的家庭电路中，要使电路安全工作，应该怎样连接?

## Slide 5
情景导入
串联电路中，电路两端的总电压与各部分电路两端的电压有什么关系?
并联电路中，电路两端的总电压与各支路两端的电压有什么关系?

## Slide 6
新课讲解
合上开关（点击开关）小灯泡为什么会发亮?电流是如何形成的?
电压是形成电流的原因

## Slide 7
新课讲解
动画演示，请点击“想一想”“打开阀门”试试
电压是形成电流的原因

## Slide 8
新课讲解
电压是形成电流的原因
1.水流：
水的高度差（水位差、水压差）
——水压的作用：形成水流的原因。
2.电流：
电荷（正电荷、负电荷）
电的高度差（电位差、电压差）
——电压的作用：形成电流的原因。

## Slide 9
新课讲解
一、电压
什么是电压?
我们先用水流作比喻

## Slide 10
新课讲解
比较水流和电流的相似处。

## Slide 11
新课讲解
PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
1.电压的意义
电压是形成电流的原因（电压的符号用U表示．）
2.电压的单位：
国际单位：伏特（volt） ，简称伏（ V ）。
常用单位：千伏（kV）；毫伏（mV）。
换算： 1 kV =1 000 V= 103 V
1 mV =0.001 V= 10-3 V

## Slide 12
新课讲解
3. 几个常用的电压
＊一节干电池的电压 U＝1.5伏
＊一个铅蓄电池的电压 U＝2伏
＊家庭电路的电压 U＝220伏
＊工业动力电压 U＝380伏
＊对人体安全的电压不高于36伏特

## Slide 13
新课讲解
你知道了吗?
1.在 的作用下，电荷定向移动形成电流。
2.电压的表示符号 国际单位是 用字母 表示 。
3.（1）对人体的安全电压是 伏
（2）一节干电池的电压是 伏= 毫伏
（3）我国家庭电路的电压是 伏= 千伏
电压
U
伏特
V
不高于36
1.5
1500
0.22
220

## Slide 14
新课讲解
二、电压的测量
（1）伏特表是测量直流低值电压的一种仪器；
（2）常用电压表的连接；
（3）通常采用（0~3 V）（0~15 V）两个量程。
1.电压表
阅读说明书：
外形见图，指针在标尺左端置零。标尺上有两种刻度，分别是0~3 V，0~15 V。调零器在读数窗正下方。接线柱分别标有“—”、“3”、“15”标记，其中“—”接线柱为公共端。
用 途
结 构

## Slide 15
新课讲解
2. 电压表的使用：
（1）电压表要并联在电路中
（2）“＋”“－”接线柱的接法要正确
（3）被测电压不要超过电压表的量程

## Slide 16
新课讲解
3.练习用电压表测量电压
实验
（1）电压表怎样连接?
V

## Slide 17
新课讲解
（2）电压表的读数
读数步骤：
第一步，看量程；
第二步，看最小分度值；
第三步，读数。
（3）动手测量用电器两端的电压和电源两端的电压。

## Slide 18
新课讲解
 | 电流表 | 电压表
符号 |  | 
接线柱 |  | 
量程 |  | 
分度值 |  | 
使 用 规 则 |  | 
电流表－电压表
3个
3个
3A和 0.6A
3A：0.1A 0.1A 0.02A
1、串联在电路中
2、 “+” 入“-”出
3、被测电流不能超出电流表量程
4、不允许把电流表直接接到电源的两极。
3V和 15V
3V:0.1V 0.1V 0.5V
1、并联在电路中
2、 “+” 入“-”出
3、被测电压不能超出电压表量程
A
V
4、电压表可以直接接到电源两极

## Slide 19
新课讲解
练习:电压表的读数

## Slide 20
新课讲解
1.电压表可以直接接在电源的两极上，测量电源电压。
2.电流从+极入，-极出。

## Slide 21
新课讲解
用电压表测量灯泡的电压：电压表与用电器并联。

## Slide 22
新课讲解
三、电压表测量电路电压
（1）小组合作探究：
请用电压表分别测出一节干电池的电压和两节干电池串联，三节干电池串联后的总电压。
结论：
串联电池组的总电压等于各节电池电压之和。

## Slide 23
新课讲解
（2）探究串联电路中电压的规律
1.提出问题：
2.猜想与假设
3.制定计划与设计实验
4.进行实验
5.收集实验数据
6.分析与论证
7.评估与交流

## Slide 24
新课讲解
提出问题
在下图中，两个灯泡是串联接入电路的。那么在电路中的L1两端电压UAB、L2两端的电压UCD与L1、L2两端的总电压UAD可能有什么样的关系?
猜想与假设：
A
B
D
L1
L2
C

## Slide 25
新课讲解
制定计划与设计实验
分别把电压表接入图中L1两端、L2两端测出电压，然后测出L1、L2两端的总电压，看看测得的电压之间有什么关系?
A
B
D
LI
L2
C
A
B
D
LI
L2
C
V
V
A
B
D
L1
L2
V
C
+
_
+
_

## Slide 26
新课讲解
L1
L2
A
B
C
D
进行实验

## Slide 27
新课讲解
1. 连接电路时开关应断开
2 .选择电压表合适的量程
3 .电压表要与所测用电器并联
4 .电压表的正负接线柱不要接反了
实验注意事项:

## Slide 28
新课讲解
收集实验数据
测量对象 | UAB/V | UCD/V | UAD/V
电压（V） | 0.75 | 0.75 | 1.5
 | 0.79 | 0.71 | 1.5
 | 0.76 | 0.64 | 1.4

## Slide 29
新课讲解
分析与论证
由数据我们可以看出：
串联电路两端的电压等于各部分电路两端的电压之和。
UAD=UAB+UCD

## Slide 30
新课讲解
（3）探究并联电路中电压的规律
1.提出问题：
2.猜想与假设
3.制定计划与设计实验
4.进行实验
5.收集实验数据
6.分析与论证
7.评估与交流

## Slide 31
新课讲解
提出问题
在下图中，两个灯泡是并联接入电路的。那么在电路中的L1两端与L2两端的电压有什么样的关系?
L1
L2
猜想与假设
A
B
D
C

## Slide 32
新课讲解
制定计划与设计实验
分别用电压表测出A、B之间，C、D之间，A、D之间以及B、C之间的电压，看看测得的电压值之间有什么关系?
L1
L2
V
C
D
L1
L2
V
D
A
V
L1
L2
B
C
L2
L1
V
A
B

## Slide 33
新课讲解
进行实验
L1
L2
A
B
C
D

## Slide 34
新课讲解
测量对象 | UAB/V | UCD/V | UAD/V | UBC/V
电压（U） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
收集实验数据

## Slide 35
新课讲解
分析与论证
由数据我们可以看出：
并联电路中，各支路两端的电压相等.
UAB=UCD=UAD=UBC

## Slide 36
课堂小结
1、电压的概念 、单位 、生活中常见的电压。
2、电压表的使用方法。
3、电源电压的测量。
4、串并联电路电压的特点。

## Slide 37
随堂演练
1.下列说法中正确是（ ）
A.电路两端有电压，电路中就一定有持续的电流
B.导体中有大量的自由电荷，只要构成通路，导体中就会有电流
C.电压是电路中形成电流的原因
D.电路中有电流不一定有电压
C

## Slide 38
随堂演练
2、关于电压表的使用，正确的是（ ）
A.电压表不能直接测量电源电压，否则会烧坏
B.尽可能选大的量程，以免损坏电压表
C.经试触后，被测电压不超过小量程时，应选用较小量程
D.电压表接入电路时，不用考虑“+”“-”接线柱的接法
C

## Slide 39
随堂演练
3.如图所示，要使电压表测灯L2两端的电压，正确的电路图是（ ）
C

## Slide 40
随堂演练
4、在图所示电路中，开关闭合后，会出现的后果是（ ）
A.电流表与电压表被烧坏
B.电流表与电压表都不会被烧坏
C.只有电压表会被烧坏
D.只有电流表会被烧坏
D