## Slide 1
第十五章 探究电路
第1节 电阻和变阻器
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1.知道电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量,知道电阻的单位及其换算关系。
2.理解电阻的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度，能根据决定电阻大小的因素判断比较不同导体电阻的大小。
3.知道滑动变阻器的构造，会把滑动变阻器正确地连人电路来改变电路中的电流。知道电阻箱的构造，会读出电阻箱的示数。

## Slide 4
情景导入
大街上车太多就会发生堵塞

## Slide 5
情景导入
那么电流在导线中会不会受到阻碍呢?
- +

## Slide 6
情景导入
为什么导线要用铝或铜做材料?
铝质导线
铜质导线

## Slide 7
情景导入
为什么有些开关触点要用价格昂贵的银做呢?

## Slide 8
情景导入
铁也是导体，为什么不用既多又便宜的铁做呢?

## Slide 9
新课讲解
演示1
把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
接不同的导体，小灯泡的亮度发生了变化。
实验电路
实验现象

## Slide 10
新课讲解
相同电压下，为什么不同金属丝的电流不同?
导体虽容易导电，却同时对电流有阻碍作用。在相同的电压下，通过铜丝的电流较大，表明铜丝对电流的阻碍作用较小；通过镍铬合金丝的电流较小，表明镍铬合金丝对电流的阻碍作用较大。

## Slide 11
新课讲解
一、电阻
1．在物理学中，用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
导体的电阻越大，表示导体对电流的阻碍作用就越大。导体的电阻通常用字母R表示。
2．单位：欧姆（ohm），简称欧，符号Ω。
3．电阻的单位还有：兆欧（MΩ）
千欧（kΩ）
换算关系是：
1 kΩ = 1 000 Ω= 103 Ω
1 MΩ = 1 000 000 Ω=106 Ω

## Slide 12
新课讲解
4．电阻器
在电子技术中，我们常用到有一定电阻值的元件——电阻器，也叫做定值电阻，简称电阻。电路图中用符号 表示。

## Slide 13
新课讲解
二、探究影响电阻大小的因素
我们看到，高压输电用的电线，使用的金属线又粗又直。为什么不用细导线输电呢?
电炉上面的电炉丝，为什么不用粗而直的导线呢?
导体的电阻大小还跟哪些因素有关?

## Slide 14
新课讲解
导体的长度
导体的粗细
导体的材料
温度
想一想
比一比
人走路情景
电荷运动
街道的长度
街道的宽度
天气
猜一猜
不同的街道

## Slide 15
新课讲解
点击“播放”动画类比人走路与电荷经过导体

## Slide 16
新课讲解
把长短、粗细相同的铜丝和镍铬合金丝分别接入电路，闭合开关，观察电路中小灯泡的亮度。
接不同的导体，小灯泡的亮度发生了变化。
实验电路
实验现象
1.探究电阻与导体材料的关系

## Slide 17
新课讲解
1.探究电阻与导体材料的关系
在上述实验中，接入电流表，观察电流表的示数变化，并继续观察小灯泡的亮度。
A
B
A
实验电路
实验现象
把铜丝接入电路时，电流表的示数较大，小灯泡较明亮；
把镍铬合金丝接入电路时，电流表的示数较小，小灯泡较暗。

## Slide 18
新课讲解
2.探究电阻与导体长度的关系

## Slide 19
新课讲解
实验：电阻是否与导体的长度有关
材料 | 长度 （m） | 横截面积（mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 0.5 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 
导体的电阻与长度有关。
材料、横截面积相同，导体越长，电阻越大。
实验结论：

## Slide 20
新课讲解
3.探究电阻与导体横截面积的关系

## Slide 21
新课讲解
实验：电阻与导体横截面积是否有关
材料 | 长度 （m） | 横截面积 （mm2） | 电流 （A） | 对电流的阻碍作用 | 电阻
镍铬合金 | 1 | S |  |  | 
镍铬合金 | 1 | 2S |  |  | 
导体的电阻与横截面积有关；
材料、长度相同，导体的横截面积越大，电阻越小。
实验结论：

## Slide 22
新课讲解
实验：电阻还与温度有关
灯丝
A
加热

## Slide 23
新课讲解
拖动导线、点击开关动画演示影响电阻大小的因素

## Slide 24
新课讲解

## Slide 25
新课讲解

## Slide 26
新课讲解
这两个实验的不同之处是什么?

## Slide 27
新课讲解
实验结论
导体的电阻决定于它本身的材料、长度、横截面积和温度，与其他因素无关。所以说，电阻是导体本身的一种性质。

## Slide 28
新课讲解
越长 电阻越大
越短 电阻越小
横截面积
越大 电阻越小
越小 电阻越大
材料 不同物体导电能力不同
长度

## Slide 29
新课讲解
温度也影响电阻
电阻还跟温度有关。对大多数导体来说，温度越高，电阻导体越大。但也有少数导体，电阻随温度的升高而减小。

## Slide 30
新课讲解
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。

## Slide 31
新课讲解
演示实验
1．观察调光灯亮度变化
2．倾听音箱音量的变化

## Slide 32
新课讲解
想做就做
沿铅笔芯移动导线夹，小灯泡的亮度怎样变化?
你认为灯泡的亮度为什么会这样变化?
铅笔芯

## Slide 33
新课讲解
实验总结
当铅笔芯连入电路中的长度变长时，电路中电流 ，灯泡亮度 。
变小
改变连入电路中的 ，可以改变接入电路中的电阻,从而可以改变电路中的 。
启示：
电阻线的长度
电流
当铅笔芯连入电路中的长度变短时，电路中电流 ，灯泡亮度 。
变大
变亮
变暗
滑动变阻器就是跟据这样的原理制成的

## Slide 34
新课讲解
三、变阻器
滑动变阻器
能改变接入电路中电阻大小的元件叫做变阻器。
电阻箱

## Slide 35
新课讲解
四、滑动变阻器
（3）元件符号：
（2）结构示意图：
2．图示
（1）实物图：
1．工作原理：改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电阻，从而改变电流。

## Slide 36
剖析构造
由于电阻线表面涂着绝缘漆，为了滑片与电阻线紧密接触，要把接触滑片的地方的绝缘漆刮掉。
金属杆
滑片
电阻线
白瓷筒
新课讲解

## Slide 37
新课讲解
（4）铭牌上标有什么?其含义是什么? “50Ω 1.5A”是什么意思?
50Ω 1.5A
变阻器的最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A。（否则会烧坏变阻器）

## Slide 38
新课讲解
（5）滑动变阻器使用注意事项
使用注意事项：
1.在闭合开关之前，应将滑片置于阻值最大端。 （目的是保护电路）
2.不能超过允许通过的最大电流
（否则烧坏滑动变阻器）

## Slide 39
新课讲解
实验：用滑动变阻器改变电流

## Slide 40
新课讲解
五、电阻箱
能表示出阻值的变阻器。
旋钮式电阻箱
内部结构

## Slide 41
新课讲解
六、变阻器的应用
电位器

## Slide 42
新课讲解
电位器

## Slide 43
新课讲解
动画演示：点击“演示内容” 试试看

## Slide 44
课堂小结
1.电阻—用来表示导体对电流阻碍作用的大小的物理量， 用字母R表示。
2.在国际单位制里，电阻的单位是欧姆，简称欧，符号Ω。
3.如果导体两端的电压是1伏，通过的电流是1安,这段导体的电阻就是1欧。
4.导体的电阻决定于它本身的材料、长度、横截面积和温度，与其他因素无关。

## Slide 45
随堂演练
1. 0.2MΩ=_______Ω=______KΩ
2×105
200
2.两条粗细相同，电阻相等的铜导线和镍铬合金线的长度是（ ）
A.铜导线长些 B.镍铬合金长些
C.一样长 D.无法确定
A

## Slide 46
随堂演练
3.关于导体的电阻,下列说法中正确的是( ) A.导体电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越小
B.导体电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大
C.导体电阻与电流有关，电流越大导体的电阻越小 D.导体电阻与电流有关，电流越小导体的电阻越大
4.下列说法中正确的是（ ）
A.导体越长，其电阻越小
B.导体越粗，其电阻越大
C.导体越细，其电阻越大
D.在导体的材料、粗细相同时，导体越长其电阻越大
B
D

## Slide 47
随堂演练
5.有材料相同的a、b、c三根电阻线，它们的电阻分别是Ra=10Ω、Rb=15Ω、Rc=20Ω
如果它们的长度相同，则最粗的是______线
如果它们的粗细相同，则最长的是______线
6.将一根阻值为12Ω的电阻线接入电路中，当开关S闭合时，通过其电流为0.5A，其电阻为___Ω,当开关S断开时，通过其电流为____A,其电阻值是_____Ω.若将这根电阻线均匀地拉长，其电阻值______（变大、不变、变小）
Ra
Rc
12
0
12
不变

## Slide 48
随堂演练
7.一段由若干股组成的铜芯线，当抽去它其中的几股后，这段铜芯线的电阻将（ ）
A、变大 B、变小
C、不变 D、无法确定
8.关于电阻以下说法正确的是（ ）
A、长的导线比短的导线电阻大
B、粗的导线比细的导线电阻小
C、铜导线比铁导线电阻小
D、以上讲法均不准确
A
D