## Slide 1
第十五章 探究电路
第5节 家庭用电
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1.观察了解家庭电路的组成和连接方法，培养学生的观察能力和分析能力。
2.知道火线和零线。
3.了解生活中安全用电知识，培养安全用电意识。
4. 过程与方法： 通过实验探究，知道用测电笔辨别火线和零线的方法。
5. 情感态度与价值观： 使学生拥有安全用电的意识和社会责任感，能自觉地执行和宣传安全用电。

## Slide 4
情景导入

## Slide 5
情景导入
讨论：
要安装家庭电路,你该准备些什么材料呢?

## Slide 6
新课讲解
开关
插座
用电器
电能表
进户线
闸刀开关
保险盒

## Slide 7
新课讲解
PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
..
。
。
。
220V
火线
零线
电能表
熔丝
闸刀开关
两孔插座
电灯
开关
家庭电路电路图
。
。
。
地线
..
.
三孔插座

## Slide 8
新课讲解
PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
家庭电路
1.进户线:连接户外的供电电路的电线,通常有两根,一根是火线,一根是零线，火线和零线之间的电压是220V。
2.地线不与外边进户线相接,而是连接在住宅楼埋入大地的接地导体上。
3.家庭电路使用的电压为220V(我国的家庭用电电压)。
4.家庭电路是交流电。

## Slide 9
新课讲解
一、家庭电路的组成
火线
零线
U=220V
U=220V
U=0 V
地面
火线和零线
地线
（1）进户线（电源线）有两条：
1.了解家庭电路的组成和连接方式

## Slide 10
新课讲解
（2）电能表：测量用户一段时间内消耗电能的仪表。安装在家庭电路的干路上
（3）闸刀开关：安装在电能表之后，是家庭电路的总开关，其下端有保险丝
（4）保险丝：材料由电阻率大、熔点低的铅锑合金组成，串联在电路中。当电流过大时，自动切断电路。

## Slide 11
新课讲解
火线
零线
进户线：
我是家庭电路中的电源，由低压供电线路供给，我有两个成员，一个叫火线，另一个叫零线。火线和地之间有220伏的电压，零线和地之间没有电压，火线和零线之间有220伏的电压。
家庭电路中“家庭成员”的自我介绍：

## Slide 12
新课讲解
电 能 表
测量并记录用户用电的多少，其安装和维修不属于用户的权利。从左到右有4个接线柱，1、3接进户线。

## Slide 13
新课讲解
闸刀开关
在家庭电路中，能控制所有用电器的通断。
220V
..
。
。
火线
零线
电能表
保险丝
闸刀开关

## Slide 14
新课讲解
2.观察三线插头与三线插座
三线插头

## Slide 15
新课讲解
三线插座

## Slide 16
新课讲解
三线插座是怎样
接入电路中的呢?
零线
火线
地线
左零右火
中接地

## Slide 17
新课讲解
火线
零线
地线
零线
火线
地线
左零右火 中接地

## Slide 18
新课讲解
火线
零线
地线
零线
火线
左零右火

## Slide 19
新课讲解
接零线
接火线
接地线

## Slide 20
新课讲解
思考：同是漏电，为何反差如此大？
当用电器漏电时，其金属壳上就有220伏的电压。如果这个用电器没有接地线，当人触及它时，电流就会通过人体进入大地，发生触电事故。若外壳接地，电流就会经接地线进入大地，人体接触用电器外壳时就不再有电流流经人体。因此，接地线是用电器的安全线。

## Slide 21
新课讲解
3.测电笔
（1）测电笔的构造：
由金属笔尖、大电阻、氖管和笔尾金属体依次相连而成。

## Slide 22
新课讲解
（2）测电笔的使用：
用手捏住笔尾金属体，将笔尖接触进户线，若碰到的是火线，则氖管发光。若笔尖接触的是零线，氖管就不会发光。

## Slide 23
新课讲解
为什么手触笔尾金属体时氖管会发光，而人不会触电呢?
因为笔尖接触火线时，220伏的电压加在测电笔和人体构成的串联电路上，通过氖管和人体的电流小于220伏/1000000欧=0.00022安=0.22毫安，这个电流可以 使氖管发光，但对人体是没有危害的。

## Slide 24
新课讲解
二、电灯
电灯主要包括白炽灯、荧光灯、高压气灯。
电灯为什么会发光呢?
因为灯泡内的钨丝通电后发热，灯丝达到2000℃左右，达到白炽状态，于是灯丝发出明亮的白光。

## Slide 25
新课讲解
足球场一般用高压钠灯
高压钠灯亮度大，耗能小。可用在道路、港口、矿山的照明
白炽灯
节能灯
常见的电灯

## Slide 26
新课讲解
火线
零线
螺口灯泡的螺旋一定要接在零线上

## Slide 27
新课讲解
可以接上各种用电器，非常方便灵活。
想一想
插座
1.插座上的各个用电器是什么连接关系?
并联
2.插座上的两根接线是哪两根线的延伸?
零线和火线
3.三孔插座的第三根线接在哪里?有何作用?
接地；
防止触电

## Slide 28
新课讲解
三、注意安全用电
火线
零线
1.家庭电路中的触电事故都是人体直接或间接接触火线引起的。
单线触电
双线触电
低压触电

## Slide 29
新课讲解
2.高压触电的两种形式
U
高压电弧触电
跨步电压触电

## Slide 30
新课讲解
触电急救
该怎么办呢?
这种方法可以吗？
1.应当赶快切断电源，（在家中）或者用干燥的木棍、竹竿将电线跳开，使被触电的人迅速脱离电源。（在野外）
2.必要时进行人工呼吸，同时打120通知医务人员抢救。
不能直接去碰触电的人
否则施救者也会触电

## Slide 31
新课讲解
四、家庭电路中电流过大的原因
1.短路
2.用电器的总功率过大

## Slide 32
新课讲解
1.如何防止触电，保证安全用电呢?
（1）家庭电路的安装应当符合安全用电的要求；
（2）要注意不要弄湿用电器；
（3）保护好用电器的绝缘体，不使它的火线裸露；
（4）对于有金属外壳的家用电器，其外壳要接地；
（5）在户外，不要靠近高压带电体。
2.安全用电的原则:
（1）不接触低压带电体；
（2）不靠近高压带电体。
3.家庭电路中电流过大的原因
（1）短路；
（2）用电器的总功率过大。
要点归纳

## Slide 33
新课讲解
雷电是大气中一种剧烈的放电现象
注意防雷

## Slide 34
新课讲解
现代建筑上的避雷针
高压输电铁塔上的防雷导线

## Slide 35
新课讲解
安全用电原则
不接触低压带电体，不靠近高压带电体，要警惕本来不应带电的物体带了电，本来该绝缘的物体导了电：
1.防止绝缘部分破损
2.保持绝缘部分干燥
3.避免电线跟其它金属物接触
4.要定期检查，及时修理

## Slide 36
课堂小结
触电急救
使触电者尽快脱离电源
（1）如果触电现场远离开关或不具备关断电源的条件，救护者可站在干燥木板上，用一只手抓住衣服将其拉离电源，也可用干燥木棒、竹竿等将电从触电者身上挑开。
（2）如触电发生在火线与大地间，可用干燥绳索将触电者身体拉离
地面，或用干燥木板将人体与地面隔开，再设法关断电源.
（3）如手边有绝缘导线，可先将一端良好接地，另一端与触电者所
接触的带电体相接，将该相电源对地短路.
（4）也可用手头的刀、斧、锄等带绝缘柄的工具，将电线砍断或撬断。

## Slide 37
随堂演练
1.家庭电路中从进户线到用电器间应装总开关、电能表和熔断器，安装的正确顺序 （ ）
A、电能表、总开关、熔断器
B、闸刀开关、电能表、熔断器
C、闸刀开关、熔断器、电能表
D、熔断器、总开关、电能表
A

## Slide 38
随堂演练
2.下列关于测电笔使用正确的是（ ）
A
B
B

## Slide 39
随堂演练
1.如图1所示，闭合开关S后，发现电灯L不亮，且熔丝没有熔断，某同学用测电笔测 试灯头的两根线C、D，发现这两处都使测电笔发光，再用测电笔测试火线A和零线 B时，尽管在测火线A时能发光，在测零线B时不发光，那么可以判定故障是( )
A.火线和零线短路
B.电灯L短路
C.电线AC段某处断路
D.电线BD段某处断路
D
图1

## Slide 40
随堂演练
3.下列做法中符合安全用电原则的是（ ）
A．用湿手插电源插头
B．有金属外壳的用电器，电源插头应采用三脚插头
C．当有人触电时，应立即用手将触电者拉开
D．许多大功率用电器的电源插头插在同一插线板上同时工作
B
4.某同学家中原来电灯都正常发光，当把一个开关断开的台灯插头插入插座中，保险丝熔断，室内电灯全部熄灭，其原因可能是（ ）
A.台灯的功率过大 B.台灯内灯泡短路
C.插座原已短路 D.台灯的插头短路
D

## Slide 41
随堂演练
5.如图所示，在家庭电路中，螺丝口灯泡的灯座及开关连接正确的的是( ）
A
B
C
D
C
6.下列有关用电常识的说法，正确的是 ( )
A.家庭电路中的用电器都是串联的
B.用湿手拔动电路中的开关是安全的
C.保险丝熔断一定是由于电路短路造成的
D.发生触电事故时应首先拉闸切断电路，或用干木棒等绝缘物把电线挑开
D

## Slide 42
随堂演练
7.图3所示的图片是生活当中见到的几种情况，其中符合安全用电做法的是（ ）
8.小明同学家里的几盏灯都不亮了，检查保险丝没有熔断，用测电笔测室内各处电路时，氖管均发光。小明对故障做了4种判断，其中正确的是( )
A.灯泡全部烧坏 B.室内线路某处短路。
C.进户线零线开路 D.进户线火线开路
D
C
图3
D.发现触电立即切断电源
B.电线上晾衣服
C.机壳没有接地
A.绝缘皮破损

## Slide 43
随堂演练
9.用笔画线表示导线，把如图2所示的引出线a、b、c、d、e 、f正确连入电路。
图2
画一画 你真行