## Slide 1
第十六章 电流做功与电功率
第1节 电流做功
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
（1）知道电能表的用途和读数方法。（2）知道电流可以做功及做功的实质。
（3）探究影响电流做功的因素。
（4）知道电功的单位--焦耳和生活中的常用单位--"度"。

## Slide 4
情景导入
城市夜景
下列各种情况中消耗的电能转化成什么能?

## Slide 5
新课讲解
一、电能的转化
电流通过电灯时，电能转化为内能和光能。

## Slide 6
新课讲解
电流通过电热器时，电能转化为内能。
电取暖器

## Slide 7
新课讲解
光能 热能
电灯

## Slide 8
新课讲解
电饭煲
热能

## Slide 9
新课讲解
电梯
机械能

## Slide 10
新课讲解
电风扇
动能

## Slide 11
新课讲解
电镀
化学能
电风扇
电流做功的实质就是：把电能转化为其它开式的能

## Slide 12
新课讲解
二、电功
1.定义：
电流所做的功。
电流做功的过程，就是电能向其他形式能转化的过程
用电器就消耗了多少电能
电流做了多少功
就有多少电能转化成其他形式的能
用W表示

## Slide 13
新课讲解
2.单位：
焦耳，简称“焦”，符号：J
kW·h
1
=
3.6×106J

## Slide 14
新课讲解
电流通过白炽灯做功100J
100J
100J
内能、
光能
电流做功100J=消耗电能100J
电能

## Slide 15
新课讲解

## Slide 16
新课讲解
3.电功与哪些因素有关
①电功与电压的关系
结论：在_____、_________相同的情况下，
_____越大，电流做的功越多。
电流
通电时间
电压

## Slide 17
新课讲解

## Slide 18
新课讲解
结论：在_ __、___ ___相同的情况下，____越大，电流做的功越多。
电流
电压
通电时间
②电功与电流的关系

## Slide 19
新课讲解
结论：在__ _、___ 相同的情况下，___ ____越长，电流做的功越多。
电压
电流
通电时间
③电功与通电时间的关系

## Slide 20
新课讲解
小结：电功与哪些因素有关
电功与电压、电流以及通电时间有关
W=UIt
____越大，____越大，_______越长，电流做的功越多。
电流
通电时间
4.计算公式：
电压

## Slide 21
新课讲解
有谁知道你家里一个月要交多少电费吗?
供电部门在收电费之前根据什么来确定用户所用的电量的?

## Slide 22
新课讲解
三、测算电费
电能表
IC卡电能表

## Slide 23
新课讲解
1.认识电能表
用来测量电路消耗电能的仪表
(2) 220V
(4) 1200r/KWh
(3) 5(10A)
(1) KWh
(5) 31357

## Slide 24
新课讲解
月末的数字减去月初的数字：561.6kWh-78.2kWh=83.4kWh
‰
1.表盘上的读数以KW·h 为单位
2.最后一位是小数位
2.电能表读数

## Slide 25
新课讲解
1.电能表的作用：
2.220V表示：
3.10（20）A表示：
4.1250r/kwh表示 ：
二月初电能表的示数__________
4
2
6
7
8
4
3
7
4
4
5.
二月底电能表的示数__________
二月份共用电________ kW·h
4267. 8 kW·h
4374.4 kW·h
106.6
该电能表额定电压为220V
该电能表额定电流为10A，短时间内通过的电流允许大些，但不能超过20A。
用电器每消耗1kw·h的电能，电能表的转盘转动1250圈。
小结：认识电能表
测量用电器消耗电能的多少
小数
kw·h

## Slide 26
新课讲解
解：由电功的公式得
W=UIt =220V× 0.35A× 1800s =1.386×105J.
答：通电30min，电炉铁消耗了1.386×105J的电能。
例题1： 一把电烙铁接在220V的电路中，通过它的电流是350mA，问通电30min消耗了多少电能？
分析：只需求出在30min内的电功，就可以知道所消耗的电能。
已知：U=220V, I=350mA=0.35A, t=1800s.
求：W=？

## Slide 27
课堂小结

## Slide 28
随堂演练
1.关于家庭电路中的电能表，下列说法正确的是( )
A.电能表的作用是测量用电器电功率的大小
B.电能表的作用是测量用电器消耗电能的多少
C.电能表转盘转速越快，用电器消耗电能越多
D.电能表的测量值以kW为单位
B

## Slide 29
随堂演练
2.如下图所示，对于电能表面板上的一些参数的理解，下列说法错误的是（ ）
A．此时电能表的读数为120.7度
B．“220V”是指这个电能表应该在220伏的电路中使用
C．该电能表的额定功率为4400W
D．“600revs／kW·h”是指用电器每消耗1千瓦时电能，电能表的转盘转过600转
C

## Slide 30
随堂演练
3.如图是某家庭用的电能表及某月月初、月末的两次读数，若按0.5元/kw·h计算，他家本月应缴纳电费 元，若电能表在10min内转了300转，则接在该电能表上的用电器消耗的电能为 kw·h。
41
0.1

## Slide 31
随堂演练
4.导体两端的电压为6V，通过导体 的电流为0.5A，通电时间为100s，电流做多少功?
解：W=IUt=0.5A×6V×100s=100J