## Slide 1
第十六章 电流做功与电功率
第2节 电流做功的快慢
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1.结合实例理解电功率及其物理意义,知道电功率与电压、电流的关系。
2.知道用电器的额定功率和实际功率,能对电功率的有关问题进行计算分析。
3.知道用电器的额定电压和额定功率、实际电压和实际功率、额定电压和实际电压之间的关系。

## Slide 4
情景导入
我们家里的电能表上的铝盘有时慢悠悠，有时急匆匆。为什么呢?
铝盘转动快慢与什么有关系?
铝盘转动快慢不同，表示用电器消耗电能的
快慢不一样。

## Slide 5
情景导入
相同的时间内，电风扇和空调消耗的电能哪个多?
在相同时间内，空调的电功率大消耗的电能多，电能表的转盘转得越快。

## Slide 6
情景导入
什么叫做电功？它的两个单位是什么？换算关系怎样？
电流所做的功叫做电功；
单位有焦耳和度；
1度＝1千瓦·时
1度＝3.6×106焦

## Slide 7
情景导入
电流通过电扇的电动机,通电半小时,电流做功72000J; 电流通过洗衣机电动机,通电2分钟,电流做功12000J.
电流通过哪个电动机做功多?
(通过电扇电动机做功多)
电流通过哪个电动机做功快?
电流通过电扇电动机每秒做功:
72000J
1800s
=
40J/s,即每秒做功40J;
电流通过洗衣机电动机每秒做功:
12000J
120s
=
100J/s,即每秒做功100J;
结论:电流通过洗衣机的电动机做功快。

## Slide 8
新课讲解
一、电功率
1.概念：
单位时间内电流所消耗电能的多少叫电功率。用字母“P”表示。
2.计算公式：
P=W/t

## Slide 9
新课讲解
PPT模板：www.1ppt.com/moban/ PPT素材：www.1ppt.com/sucai/
PPT背景：www.1ppt.com/beijing/ PPT图表：www.1ppt.com/tubiao/
PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/
资料下载：www.1ppt.com/ziliao/ 范文下载：www.1ppt.com/fanwen/
试卷下载：www.1ppt.com/shiti/ 教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/
PPT论坛：www.1ppt.cn PPT课件：www.1ppt.com/kejian/
语文课件：www.1ppt.com/kejian/yuwen/ 数学课件：www.1ppt.com/kejian/shuxue/
英语课件：www.1ppt.com/kejian/yingyu/ 美术课件：www.1ppt.com/kejian/meishu/
科学课件：www.1ppt.com/kejian/kexue/ 物理课件：www.1ppt.com/kejian/wuli/
化学课件：www.1ppt.com/kejian/huaxue/ 生物课件：www.1ppt.com/kejian/shengwu/
地理课件：www.1ppt.com/kejian/dili/ 历史课件：www.1ppt.com/kejian/lishi/
3.电功率的单位及物理意义
单位名称：
单位符号 ：
1千瓦=1000瓦
某电动机工作时的电功率为60KW表示：
___________________________________。
电动机每秒钟消耗60000焦的电能。
瓦特(简称瓦)
W
单位换算：

## Slide 10
新课讲解
公式推导
已经学过
那你能推导出电功率与电流、电压之间的关系吗?

## Slide 11
新课讲解
科学探究：
电功率与哪些因素有关?
1.提出问题：
猜想: 电功率与电路两端的电压,电路中的电流有关。
2.假设与猜想：
由P= —，W=UIt可得P= IU
W
t

## Slide 12
新课讲解
3.制定计划与设计实验:
设计实验电路图：
U、I
A
V

## Slide 13
新课讲解
选择实验器材，连接好电路:
注意事项：
①连接电路时，开关要处于“断开”位置。
②连接电路时，滑动变阻器的滑片要处于最大阻值处。
4.实验结论：
电功率P与用电器两端电压U、电路中的电流I成正比。

## Slide 14
新课讲解
电功率P和电流I、电压U之间的关系是
P=IU
符号的意义及单位:
I——电流——安培（A）
U——电压——伏特（V）
P——功率——瓦特（W）
注意：使用这个公式时，只有电流电压的单位是安培、伏特时，所的功率的单位才是瓦特。

## Slide 15
新课讲解
一盏电灯连在电压是220V的电路中，灯泡中通过的电流是68mA，这个灯泡的电功率是多少瓦？(保留整数)一月总共通电100h,电流所做的功是多少焦，多少千瓦时？
解：
灯泡的电功率为
P=IU
=0.068A ×220V
=15W
W=Pt
=15W ×3.6×105 s
=5.4 ×10 J
6
W=Pt
=0.015KW×100h
=1.5kw·h
答:这个灯泡的电功率是15瓦,通电100h电流所做的功是
5.4 ×106 焦,
合1.5千瓦时。
例 题

## Slide 16
新课讲解
常见用电器的功率

## Slide 17
新课讲解
1.你能说出千瓦和千瓦时的区别吗?
千瓦是电功率的单位
千瓦时为电能（或电功）的单位。
2.那你能说出电功率和电能（或电功）的区别吗?
电功率表示用电器消耗电能的快慢
电能（或电功）表示用电器消耗电能的多少

## Slide 18
新课讲解
“25W”
是什么意思？
“25W”表示：该灯的额定功率为25W

## Slide 19
新课讲解
二、额定电压和额定功率
想一想：1.这个灯泡在什么情况下才会正常发光?
2.如果这个灯泡接在110V的电路中，它的发光情况会怎样?如果接在300V的电路中，它的发光情况又会怎样?

## Slide 20
新课讲解
当 ，则P实=P额，用电器正常工作
当 ，P实﹥ P额，用电器容易损坏
当 ，P实﹤P额，用电器不能正常工作
额定电压：
额定功率：
用电器正常工作时的电压叫做额定电压
用电器在额定电压下的功率叫做额定功率
U实=U额
U实﹥U额
U实﹤U额

## Slide 21
新课讲解
小灯泡的亮度取决于——实际功率（P实）
U实与U额的关系 | P实与P额的关系
U实＝ U额 U实＜ U额 U实＞ U额 | P实 P额 P实 P额 P实 P额
＝
＜
＞

## Slide 22
新课讲解
洗衣机上的铭牌
名 称 | 海尔家用电动洗衣机
型 号 | XQS50—28
额 定 电 压 | 220V
额定洗涤输入功率 | 380W
额定脱水输入功率 | 260W
质 量 | 36Kg
外 形 尺 寸 | 520mm×520mm×908mm
生活中的物理

## Slide 23
新课讲解
你一定能找对下列电器的额定功率！
彩色电视机 0.4W
半导体收音机 95W
日光灯 800W
电饭锅 40W
考考你

## Slide 24
新课讲解
某电视机的电功率是250w，每天使用3h，一个月用电多少千瓦时?（按30天计算）
已知：P=250w=0.25kw t=3h×30=90h
求：W
解：W=Pt=0.25kw×90h=22.5kw·h
答：一个月用电22.5kw·h
例题讲解

## Slide 25
新课讲解
例题2.某家庭用节能型日光灯的额定功率为11W，使用时通过的电流是多少毫安?
解：家庭照明电路电压为200V
由电功率公式P=IU可知
I=P/U=11W/220V=0.05A
答：使用时通过日光灯的电流为0.05A

## Slide 26
课堂小结
电功率
电功率的概念
额定电压
额定功率
的概念
实际功率的概念

## Slide 27
随堂演练
1.下列图中的几种用电器，额定功率最接近1000 W的是( )
D

## Slide 28
随堂演练
2.一盏灯标有“36V 40W”的字样，将它接入电路时，通过它的电流为1A，则灯的实际功率将（ ）
A．小于40W
B．大于40W
C．等于40W
D．无法判断
A

## Slide 29
随堂演练
3.将额定电压相同的两个灯泡L1、L2串联后接入电路中，如图8所示。接通电路后发现L1要亮一些，则下列判断正确的是（ ）
A．L1的电阻比L2的小
B．L1的额定功率比L2的大
C．两灯正常工作时L1发光要暗一些
D．若将两灯并联接入电路，L1发光要亮一些
C