## Slide 1
第十六章 电流做功与电功率
第3节 测量电功率
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1．通过学生自己设计实验，进一步加深对电功率概念的理解；
2．通过学生动手操作，巩固电流表和电压表的操作技能；
3．通过实验、比较，进一步理解额定功率和实际功率的区别。

## Slide 4
情景导入
温馨回顾：
1.什么是电功率?
2.电功率的物理意义是什么?
3.电功率有哪些计算的方法?
电功率的计算公式
P=w/t
P=UI
电流在单位时间内做的功
电功率是表示电流做功快慢的物理量
P=U2/R
P=I2R

## Slide 5
情景导入
请同学们思考两个问题。
1.电功率是表示什么的物理量?
2.有哪些计算的方法?
电功率的计算公式
P=W/t
P=UI
电功率是表示消耗电能快慢的物理量

## Slide 6
情景导入
想想议议: 回顾上一章 “测量小灯泡的电阻”的实验,能想办法测量小灯泡的电功率吗?
根据公式:P=UI,测量出小灯泡两端的电压和流过灯泡的电流,就能求出电功率。

## Slide 7
新课讲解
一、测量小灯泡的电功率
1.实验目的：
测量小灯泡的额定功率和实际功率
2.实验原理：
3.应该测量的物理量:
______和______。
电压
电流
P=UI
4.实验器材：
额定电压为2.5V的小灯泡一个，
_________，开关，滑动变阻器，
_________，________，导线若干。
电压表
电流表
电源

## Slide 8
新课讲解
（1）实验中为什么加入滑动变阻器?
答：为了能 连续改变小灯泡两端的电压使其达到一定值。
想一想

## Slide 9
新课讲解
想一想
（2）怎样连接小灯泡与滑动变阻器?为什么?
答：串联 ，为了能用滑动变阻器改变电路中的电流，从而改变小灯泡两端的电压。

## Slide 10
新课讲解
想一想
（3）电流表、电压表应分别连在什么位置上?
答：电压表应与小灯泡并联，电流表应与小灯泡串联。

## Slide 11
新课讲解
想一想
（4）滑动变阻器的滑片在闭合开关前应该放在什么位置?为什么?
答：电阻值最大的位置，保护电路的作用。

## Slide 12
新课讲解
5.实验步骤:
（1）设计电路,连接电路。
（2）开关闭合前,滑动变阻器移到最大值。（3）调节滑动变阻器,使电压表示数小于,
等于和略大于灯泡的额定电压。分别读出电流表的示数,并且观察小灯泡的亮度。

## Slide 13
新课讲解
设计测量小灯泡电功率的实验电路图
Ｐ
A
V
R′
S
×

## Slide 14
新课讲解
动画演示：测小灯泡的电功率

## Slide 15
新课讲解
实验记录表
小电灯规格 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A | 小电灯的亮度 | 小电灯的功率P/W
额定电压 U额=2.5V |  |  |  | 
2
0.32
发光较弱
0.64

## Slide 16
新课讲解
实验记录表
小电灯规格 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A | 小电灯的亮度 | 小电灯的功率P/W
额定电压 U额=2.5V |  |  |  | 
2
0.32
发光较弱
0.64
2.5
0.4
正常发光
1

## Slide 17
新课讲解
实验记录表
小电灯规格 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A | 小电灯的亮度 | 小电灯的功率P/W
额定电压 U额=2.5V |  |  |  | 
2
0.32
发光较弱
0.64
2.5
0.4
正常发光
1
3
0.48
发光很强
1.44

## Slide 18
新课讲解
小灯泡的实际电功率不一定等于额定功率
当 U实 = U额 时， P实 = P额；
当 U实 > U额 时， P实 > P额；
当 U实 < U额 时， P实 < P额；
实验分析：

## Slide 19
新课讲解
模拟实验练习

## Slide 20
课堂小结
*常见故障分析
故障现象 | 原因
闭合开关，灯不亮，电流表、电压表无示数 | 
闭合开关灯不亮，电流表几乎无示数，电压表指针偏转较大 | 
滑动变阻器滑片移动时，电流表的示数及灯泡亮度不变 | 
电流表、电压表的指针反方向偏转 | 
导线发热冒烟，电流表示数很大 | 
接线柱接触不良或导线断了或电源、电流表电压表、开关损坏。
电流表、电压表的位置接反或灯丝断了或灯与灯座接触不良。
滑动变阻器接错了。
电流表、电压表的接线柱接反了。
发生了短路。

## Slide 21
随堂演练
1.在测量额定电压为“3.8V”的小灯泡的额定功率的实验中，电源电压为6V；小灯泡的功率不超过1.5W，则关于电压表和电流表的量程选择正确的是（ ）
A、0~3V 0~0.6A
B、0~15V 0~0.6A
C、0~15V 0~3A
D、0~3V 0~3A
B

## Slide 22
随堂演练
2.在测量小灯泡（2.5V 0.5A）电功率的实验中，（1）电源应至少选择____节干电池，
（2）要测量小灯泡的额定功率，闭合开关后，正确的操作为___________
_______________________________________. （3）某次实验时
电压表和电流表的
示数如图所示，
则此时小灯泡的
实际功率为 W。
调节滑片使
电压表的示数为2.5V，记下电流表的示数
0.51
二

## Slide 23
随堂演练
3.一个灯泡的灯丝烧断了，把断了的灯丝搭在一起，灯泡会更亮。怎样解释这个现象?
把断了的灯丝搭在一起，灯丝的长度变短，电阻变小，由 可知，在电压一定时，灯丝的实际功率变大，所以灯泡会更亮。
P=
U2
R