## Slide 1
第十六章 电流做功与电功率
第4节 科学探究：电流的热效应
沪科版九年级上册物理课件

## Slide 2
五、随堂演练
三、新课讲解
二、情景导入
一、学习目标
四、课堂小结

## Slide 3
学习目标
1.知道电流的热效应。
2.通过探究，知道电热与哪些因素有关，知道运用控制变量法和转化法探究影响电热的因素。
3.知道焦耳定律内容、公式及适用范围。
4.结合本节教学，培养学生重视实验、事实求是的科学态度。

## Slide 4
情景导入
生活中的物理
你知道小伟妈妈是根据什么判定的吗?
上周六，我们学校小伟同学的妈妈出门前嘱咐他好好写作业，不要看电视。妈妈回来时看到他在认真写作业，电视机也没打开，很高兴。 可是 就发现，小伟刚看过电视。
生活中，许多用电器接通电源后，都伴有热现象产生。
用手一摸电视机后盖
好样的

## Slide 5
新课讲解
一、电流的热效应
电热器
生活中，许多用电器接通电源后，都伴有热现象发生。
电暖器

## Slide 6
新课讲解
热水器

## Slide 7
新课讲解
电熨斗

## Slide 8
新课讲解
上面这些生活中常用的电器有什么共同的特性?
电流通过导体时电能转化成热能，这个现象叫做电流的热效应。

## Slide 9
新课讲解
电饭煲
电能转化为热能。
热水器
电热杯
实质:

## Slide 10
新课讲解
二、探究：电流的热效应与什么因素有关
电炉丝通过导线接到电路里，电炉丝和导线通过的电流相同。为什么电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热?

## Slide 11
新课讲解
[猜想与假设]
1.可能与电阻有关
2.可能与电流有关
3.可能与通电时间有关
实验方法
控制变量法

## Slide 12
新课讲解
[实验一] 探究电热与电阻的关系
应控制不变的物理量：
应变化的物理量：
怎样才能使两个不同的电阻有相等的电流和通电时间？
将它们串联
相同的电流和通电时间
电阻
R
甲
R
乙

## Slide 13
新课讲解
动画演示：电流产生的热量与哪些因素有关

## Slide 14
新课讲解
实验结论
结论1: 在通电电流和通电时间相同的条件下，电阻越大，电流产生的热量越多。
结论2: 在电阻和通电时间相同的条件下，电流越大，电流产生的热量越多。
结论3: 在通电电流和电阻相同的条件下，通电时间越长，电流产生的热量越多。

## Slide 15
新课讲解
信息快递
英国物理学家焦耳用近四十年的时间探索了“电热与电流、电阻、时间的定量关系” ，不畏艰难，呕心沥血，他为推动人类社会的进步，为科学而贡献几乎毕生的精力，他的事迹非常感人。为了纪念这位伟大的科学家，物理上用“焦耳”作为功或能的单位。把这一定律称作焦耳定律。

## Slide 16
新课讲解
三、焦耳定律
焦耳定律
Q = I ² R t
热量 电流 电阻 时间
J A Ω S
公式：
意义：
单位：
焦耳定律：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比。
焦耳
(1818－1889)

## Slide 17
新课讲解
焦耳定律的理论推导
电流通过导体时，如果消耗电能全部转化为热，而没有同时转化为其他形式的能量，那么，电流产生的热量Q就等于消耗的电能W。
即: Q = W = Pt = UIt = IR It = I2Rt
考考你：
电炉丝和导线通过的电流相同。
为什么电炉丝热的发红，而导线却几乎不发热?
原因：导线电阻远小于电炉丝电阻，产生的热量少。

## Slide 18
新课讲解
一根60Ω的电阻丝接在36V的电源上, 在5min内共产生多少热量?
解：
通过电阻丝的电流为：
U
I=
__
R
=
36V
60Ω
=0.6A
电流产生的热量为：
Q=I2Rt=(0.6)2×60×5×60J=6480J
例题讲解

## Slide 19
新课讲解
四、电热的利用和防止
（1）电热的利用
电热在日常生活中的应用

## Slide 20
新课讲解
养鸡场用电热孵化器孵出小鸡

## Slide 21
新课讲解
烧坏电器
导线绝缘皮老化引起火灾
（2）电热的危害

## Slide 22
新课讲解
（3）电热的防止
电视机的散热窗

## Slide 23
新课讲解
电视机的后盖有很多孔，就是为了通风散热，使用时一定要把防尘的布罩拿开。
散热设计

## Slide 24
新课讲解
投影仪的散热窗

## Slide 25
新课讲解
应用举例：
防止举例：
用电器使用不当时，电热会产生哪些危害?
电线中电流过大时，
⑴电热会使绝缘材料迅速老化，甚至燃烧起火；
⑵有些用电器，如不采取散热措施，会被烧坏。
用电器是采取哪些措施防止电热的危害的?
⑴有的电动机里装有风扇；
⑵电视机、收音机机壳上有散热窗等；

## Slide 26
课堂小结
1.电流的热效应
2.电热器
定义：将电能转化为内能的装置。
原理：电流的热效应。
组成：发热体由电阻率大、熔点高的合金制成。
定义：电流通过导体导体会发热的现象。
实质：电能转化为内能。

## Slide 27
随堂演练
1.电流的热效应是电流通过导体时_____转化成____的现象。电热器是利用电流的_______制成的加热设备。
电能
热
2.“在研究电流产生的热量跟电流的关系”的实验中，应保持_____、_____一定，用滑动变阻器改变电阻丝的电流。
3.一根100Ω的电阻丝通过的电流是2A，它的电功率是___W 通电1min时产生的热量是_______J。
4.电阻R1、R2串联在电路中，R1=4，R2=6，则P1:P2=____。 Q1:Q2=______。
热效应
电阻
时间
400
24000
2:3
2:3

## Slide 28
随堂演练
5.现有甲乙两个电炉子，已知电炉电阻R1＞R2，分别接入电源电压220V的电路中，相同时间内，它们发热情况是（ ）
A、甲放热多 B、乙放热多
C、同样多 D、无法判断
6.将一台“220V 100W”的电风扇，一个”220V 100W”的充电器，一把“220V 100W”的电烙铁分别接在220V的电源上，在相同时间内，电流通过他们时发热功率最大的是（ ）
A.电烙铁 B.充电器
C.电风扇 D. 一样多
B
A