## Slide 1
11.3 如何提高机械效率
第1课时 认识机械效率
第十一章 机械功与机械能

## Slide 2
观察与思考
学习和工作要讲究效率，使用机械也要讲效率。那么，什么是机械效率呢？

## Slide 3
1.知道有用功、额外功、总功的概念，以及它们之间的关系 。
2.理解机械效率的定义，会用机械效率的公式进行简单计算。
学习目标
认知与了解

## Slide 4
有用功、额外功和总功
一
观察与思考
日常生活中，人们搬移物体，不是将物体平移到另一个地方，就是将物体从低处搬到高处（或从高处搬到低处）。

## Slide 5
实验1：用手将一重物直接从低处匀速搬到高处。
实验2：利用斜面将该重物从低处匀速搬到高处。
实验3：用动滑轮将该重物从低处匀速移到高处。
实验与探究
思考：利用机械时，所做的功为何多一些？

## Slide 6
观察与思考
如图所示的两种机械做功的情况中，哪些功是我们需要的有用功？哪些功是不得不做的功？

## Slide 7
归纳与小结
1．有用功（W有用）：我们需要的有价值的功。
2．额外功（W额外）：对人们既无利用价值又不得不做的功。
3．总功（W总）：动力对机械所做的功。
4．总功等于有用功与额外功之和，即W总=W有用+W额外。
5. W总＞W有用

## Slide 8
什么是机械效率
二
观察与思考
（1）当你用水桶提水时，有两只大小相同的水桶可供选择，
一只是轻质塑料桶，另一只是厚铁皮桶，你选择哪一只
水桶？为什么？
（2）当你用滑轮提升一个重物时，你选择哪一种滑轮？

## Slide 9
归纳与小结
在物理学中，把有用功W有用与总功W总的比值叫做机械效率。
用η表示机械效率
机械效率是表征机械性能的重要指标。

## Slide 10
观察与思考
（1）机械效率的单位是什么？
（2）为什么机械效率总小于1？能不能等于1？
机械效率是一个比值，没有单位
不能。因为使用机械总有额外功

## Slide 11: 功率与机械效率的区别
观察与思考
1.功率是指物体在单位时间内所做的功，即功率是表示做功
快慢的物理量。
2.有用功在总功中所占的比例叫机械效率。
3.功率和机械效率是描述机械的两种不同性能，两者间没有
必然联系。

## Slide 12
一、什么是有用功、额外功和总功
1.有用功：我们需要的、有价值的功，叫作有用功。
2.额外功：把无利用价值而又不得不做的功，叫做额外功。
3.总功：有用功和额外功之和是总功。
二、什么是机械效率
1.概念：有用功与总功的比值。
2.公式：η＝（W有用/W总）×100﹪

## Slide 13
判断对错
（1）有用功越多，机械效率越高 （ ）
（2）额外功越少，机械效率越高 （ ）
（3）物体做功越慢，机械效率越低 （ ）
（4）做总功越多，机械效率越低 （ ）
（5）做相同的有用功，额外功越少，机械效率越高（ ）
（6）做相同的总功时，有用功越多，机械效率越高（ ）
（7）利用现代科学技术，机械效率可以等于1 （ ）
（8）有用功在总功中占的比例越大，机械效率越高（ ）
×
×
×
×
√
√
×
√