## Slide 1
第十一章 机械功与机械能
11.3 如何提高机械效率
第2课时 机械效率的测定

## Slide 2
观察与思考
如何测量滑轮组的机械效率？

## Slide 3
1.会测算滑轮组的机械效率。
2.知道机械效率总小于1,知道提高机械效率的方法和意义。
学习目标
认知与了解

## Slide 4
测量滑轮组的机械效率
实验与探究
选择器材，组装一个如图所示的滑轮组，并用它来提升重物G。
实验目的：
测量滑轮组的机械效率
实验原理：
实验内容：

## Slide 5
观察与思考
（1）滑轮组工作时的有用功怎样计算？需要测量哪些物理量？
（2）滑轮组的额外功是怎样产生的，是否便于测量？
（3）有其他简便的方法测算总功吗？需要测量哪些物理量？
（4）为了求出滑轮组的有用功和总功，从而计算滑轮组工作时的机
械效率，除滑轮组外，实验中还需要哪些测量器材？

## Slide 6
实验与探究
注意事项
（1）钩码上升的高度h，可用竖直放置在钩码旁的刻度尺读
出，以钩码的下端为标准读数。
（2）拉力F的大小由弹簧测力计的示数读出，要竖直向上匀
速拉动弹簧测力计时读数，弹簧不要和外壳摩擦。
（3）测量细绳自由端通过的距离s时，可事先在细绳自由端
上作一标记，再拉弹簧测力计，用滑轮组提升重物。用
刻度尺量出钩码上升的高度后，再量出细绳标记移动
的距离，就是细绳自由端通过的距离s。

## Slide 7
实验与探究
记录数据

## Slide 8
交流与讨论
同一个滑轮组，在提升不同的重物时，其机械效率是不同的。
实验结论
思考：还有什么因素会影响滑轮组的机械效率？

## Slide 9
观察与思考
起重机的机械效率是40%~60%
滑轮组：50%~70%
一些机械的机械效率
水泵：60%~80%

## Slide 10
观察与思考
如何提高机械效率？
（1）减少机械自重。
（2）减少机械的摩擦等来减小额外功。 （3）在额外功一定时，增大有用功。
（4）改进结构，使它更合理、更轻巧。 （5）在使用中按照技术规程经常保养，定时润滑，使机械
处于良好的运转态。

## Slide 11
一、如何测量滑轮组的机械效率
二、如何提高滑轮组的机械效率

## Slide 12
1.一物体质量为18kg，其所受重力为 N。如图所示，小
明用定滑轮将该物体在4s内匀速提高2m，所用拉力为200N。
此过程中，小明做的有用功是 J，定滑轮的机械效率
是 。（取g＝10N/kg）
180
360
90％

## Slide 13
2.利用如图所示的滑轮组，在F=80N的拉力作用下，将一个
重为180N的物体匀速举高1m，绳重、摩擦不计。求：
（1）W总=？
（2）W有用=？
（3）W额外=?
（4）η=?
（5） G动=?
G
F
.
（1） W总= 240J
（2） W有用= 180J
（3） W额外= 60J
（4） η = 75％
（5） G动=60N