## Slide 1
13.2 电路的组成和连接方式
第1课时 电路与电路图
第十三章 探究简单电路

## Slide 2
输电电路、印刷电路、家庭电路等都是常见的电路。电路无论多么复杂都是由一些简单电路组成的。

## Slide 3
学习目标
1.知道电路的组成，形成电路的概念。
2.认识通路、开路、短路；了解短路的危害。
3.认识电路元件及其符号，会读、会画简单的电路图。
认知与了解

## Slide 4
观察与思考
利用如图所示的器材，设法使小灯泡发光，并在图中画出你的连接方式。
提示：不能把电池的两端用导线直接连在一起。
认识电路
一

## Slide 5
观察与思考
用导线把电源，用电器、开关连接起来组成的电流通路就称为电路。

## Slide 6
观察与思考
常见的开关
常见的电源
常见的用电器

## Slide 7
归纳与小结
一个最基本的电路由电源、开关、用电器、导线组成。
电源为电路提供电能；用电器消耗电能，将电能转化为其他形式的能；
开关控制电路的通断；
导线用于输送电能到用电器上。

## Slide 8
通路、开路和短路
二

## Slide 9
通路——电路接好后，闭合开关，处处相通的电路；
开路（也叫断路）——开关未闭合，或导线断裂、接头松脱，致使电路在某处断开的电路；
短路——不经过用电器而直接跟电源两极连接的电路。
注意：短路时，电流很大，会烧坏电源和导线，在生产和生活中发生短路，轻则用电器不工作，重则会引发火灾。
归纳与小结

## Slide 10
怎样画电路图
三
观察与思考
在设计、安装、修理各种实际电路的时候，常常需要画出表示电路连接情况的图，为了简单，通常不画实物图，而用统一规定的符号来代表电路中的各种元件。

## Slide 11
观察与思考
用这些规定符号表示电路连接情况的图就叫电路图。

## Slide 12
观察与思考
如何正确画出电路图？
(1)要用统一符号表示元件；
(2)电路图与实物图要对应，
符号要布局合理，不能画
在拐角处；
(3)最好呈长方形，导线要横
平竖直，画得简洁、整齐。

## Slide 14
1.画出手电筒的电路图

## Slide 15
2. S1，S2处于以下状态时，灯泡L1、L2的亮熄情况：
（1） S1断开，S2闭合时（ ）
（2） S1闭合，S2断开时（ ）
（3） S1，S2都闭合时（ ）
L1亮 L2灭
L1灭 L2灭
L1亮 L2亮
S1
S2