## Slide 1
13.2 电路的组成和连接方式
第2课时 电路的连接方式
第十三章 探究简单电路

## Slide 2
在实际电路中，用电器常常不止一个，用电器之间的连接方式也不尽相同，请同学们比较一下下面两种连接方式各有什么特点？
观察与思考

## Slide 3
学习目标
1.知道什么是串联和并联；会画简单的串、并联电路 。
2.通过实验探究出串、并联电路的特点，会连接简单的串
联和并联电路 。
3.尝试根据已有的知识、经验，按要求设计简单的串、并
联电路。
认知与了解

## Slide 4
用一个电源、两个灯泡、一个开关和一些导线组成电路，要想让两个小灯泡都发光，可以有几种接法？
观察与思考

## Slide 5
串联和并联
一
观察与思考
两个小灯泡依次相连，然后连接到电路中，我们就说这两个小灯泡是串联的。

## Slide 6
观察与思考
两个小灯泡的两端分别连接在一起，然后连接到电路中，我们就说这两个小灯泡是并联的。
支路
干路

## Slide 7
连接串联电路和并联电路
二
观察与思考
在串联电路中，开关的位置改变了，它的控制作用是否改变呢？
提示：连接电路后，需检查电路连接无误，然后方可闭合开关。

## Slide 8
在串联电路中，开关控制所有用电器。
开关位置的改变不影响它对用电器的控制作用。
交流与讨论

## Slide 9
观察与思考
在并联电路中，干路开关和支路开关对各用电器的控制作用有什么不同呢？

## Slide 10
交流与讨论
L2
L1
S1
S2
S
L2
L1
S1
S2
S
在并联电路中,干路开关控制所有用电器。
支路开关只能控制所在支路的用电器。
注意：并联电路中，注意开关所在的位置。

## Slide 11
归纳与小结
 | 串联电路 | 并联电路
连接特点 | 首尾顺次相连 | 首首、尾尾并列相连
用电器是否相互影响 | 各用电器之间互相影响 | 各用电器可独立工作，互不影响
开关作用 | 开关控制所有的用电器，开关的位置对电路无影响 | 干路开关控制整个电路，支路开关只控制它所在的那条支路
电路图 |  | 

## Slide 12
生活中的电路
三
观察与思考
家庭电路中，哪些是串联的，哪些是并联的？

## Slide 13
家庭中的电灯、电扇、电冰箱、电视机、电脑等用电器大多是并联在电路中的。
用来装饰居室、烘托欢乐气氛的彩色小灯泡，有些是串联和并联组合而成的。
交流与讨论

## Slide 14
观察与思考
如图所示是一个简化了的玩具警车的电路图。电路图中的小灯泡L与小电动机M是串联还是并联的？

## Slide 16
1.在连接串、并联电路中，小鑫将两个灯泡和一个开关与电
源连成了一个电路，闭合开关后，发现两灯都不亮，经
检查，发现有一个灯泡与灯座接触不良。将这个灯泡安
装好后，再次闭合开关，两灯都发光了。因此可以判定，
两灯的连接关系为 。
串联

## Slide 17
2.马路上的路灯总是一起亮，一起灭。如果它们其中一盏灯
的灯丝断了，其他灯仍能正常发光。根据这些现象判断路
灯是 （ ）
A.串联的
B.并联的
C.可能是串联的，也可能是并联的
D.不能确定是何种连接方式
B

## Slide 18
3.如图所示，当S1断开S2闭合时发光的灯泡是 ，当S1闭合，S2断开时，发光的灯泡是 ，若将S1、S2均闭合，此时电路的连接方式是 。
L1
L3
并联
S1
L2
L1
L3
S2