## Slide 1
12.4 热机与社会发展
第十二章 内能与热机

## Slide 2: 热机推动人类进步
从镰刀到联合
收割机
从木帆船到远
洋巨轮
从马车到小轿车
观察与思考

## Slide 3
1.知道热机工作过程中的能量转化过程。
2.了解内燃机工作的四个冲程。
3.知道热机与环境的关系，知道提高热机效率的途径。
学习目标
认知与了解

## Slide 4
蒸汽机 汽油机 柴油机 燃气轮机 喷气发动机 火箭发动机
化学
燃料
高温气体
燃烧
推动
机械
运动
共同特点：
各种各样的热机：
观察与思考
热机与能量转化
一

## Slide 5
热机中能量的转化
（对外做功）
化学能
热机是一种将燃料燃烧时的化学能转化为内能，然后通过做功，把内能转化为机械能的机械。
机械能
（燃烧）
内能

## Slide 6
汽油机是用汽油作燃料，使汽油在机器内部燃烧，将内能转化为机械能的一种热机。
汽油机
二

## Slide 7: 汽油机的构造
火花塞
气缸
进气门
活塞
连杆
排气门
曲轴

## Slide 8
汽油机四冲程的特点
冲程名称 | 进气门 | 排气门 | 活塞运动方向 | 作用 | 能量的转化
吸气冲程 |  |  |  |  | 
压缩冲程 |  |  |  |  | 
做功冲程 |  |  |  |  | 
排气冲程 |  |  |  |  | 
开
关
向下
吸入汽 油和空气
无
关
关
向上
压缩气体 提高温度
关
关
向下
高温气体膨胀推动活塞做功
关
开
向上
排出废气
无
机械能转 化为内能
内能转化 为机械能

## Slide 9
汽油机四冲程的特点
一个工作循环里，活塞往返 次，曲轴转动 周。 冲程是燃气对外做功，其他三个冲程是靠 来完成。
两
做功
两
飞轮的惯性

## Slide 10
柴油机结构和汽油机相似，它们的主要区别是：柴油机通过压缩空气直接点燃柴油。柴油机的汽缸顶部没有火花塞，而有一个喷油嘴。吸入物质也只有空气，在压缩冲程结束时，压缩空气的温度已经超过柴油的燃点，此时从喷油嘴喷出的雾状柴油遇到热空气就立刻燃烧起来。
认知与了解

## Slide 11: 请思考汽油机的运转过程中，燃料放出的能量是否全部用来对外作功了？
E1
E2
E3
E4
废气损失
散热损失
机械损失
1.尽可能使燃料充分燃烧；
2.尽量减小各种热量损失；
3.机件间保持良好的润滑以减小摩擦。
提高热机效率的主要途径：

## Slide 12
热机工作时，用来做有用功的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比，叫作热机的效率。
汽油机的效率为20%~30%

## Slide 13
1.热机的利用带来的环境污染
2.怎样控制热机对环境造成的污染
(1)排出的废气温度较高。 (2)废气中含有各种有害的气体和粉尘。
(1)改进燃烧设备（EFI系统）；
(2)充分利用污染少的能源（无铅汽油）
(3)在排气管上安装消声器，以减少噪声污染
热机与环境
三

## Slide 14
1.热机
种类：蒸汽机、内燃机、喷气发动机、火箭发动机
共同点：将燃料燃烧时的 能转化为 能，通过做功把 能转化为 能。
化学
机械
内
内

## Slide 15
2.汽油机
以汽油为燃料的热机
工作时完成的四个冲程
一个工作循环完成 冲程，其中只有 冲程对外做功，其他三个冲程为辅助冲程，靠 来完成
四个
做功
飞轮的惯性

## Slide 16
1.汽油机在某个冲程中，进气门和排气门都关闭，活塞向上运动，此冲程是 （ ）
A.吸气冲程 B.压缩冲程
C.做功冲程 D.排气冲程
C

## Slide 17
2.在汽油机的做功冲程中，高温、高压的燃气推动活塞向下运动做功，燃气自身的温度 ，内能 ，而压缩冲程中，活塞向上运动，压缩混合气做功，混合气的温度 ，内能 。（选填“升高”“降低”或“增加”“减少”）
降低
减少
升高
增加