## Slide 1
15.1 电能与电功
第十五章 电能与电功率

## Slide 2
观察与思考
现代社会和生产中几乎处处都离不开电。

## Slide 3
学习目标
1.知道电流做功的过程就是消耗电能的过程，了解不同用电
器能量的转化 。
2.知道电能的计算公式及单位，会计算电功的大小 。
3.认识电能表的各项参数，会用电能表测某段时间内电路消
耗的电能，会通过电能表计算电费 。
认知与了解

## Slide 4
电流通过电灯时,灯丝灼热发光,电能转化为内能和光能。
观察与思考
电吹风利用电流做功，把电能转化为机械能和内能。
电能与电功
一

## Slide 5
洗衣机利用电能,把衣物洗净，电能转化为机械能。
观察与思考
电热水瓶，利用电能把水烧开，电能转化为内能。

## Slide 6
1.以上用电器工作时，能是怎样转化的？
答：把电能转化为其他形式的能。
2.做功的实质是什么？
答：做功的实质是实现能的转化（能的转化是靠做功来实现的），能转化的过程就是做功。
观察与思考

## Slide 7
电功：电流所做的功。
表示：W
实质：电流做功的过程实际上就是电能转化为其他形式能的过程，电流做了多少功就有多少电能转化为其他形式的能。也就是消耗了多少电能就获得了多少其他形式的能。
电流做功与哪些因素有关呢？
观察与思考

## Slide 8
科学家通过大量研究发现：
1.电功的公式
W=U I t
电功（焦）
电压（伏）
电流（安）
通电时间（秒）
2.电功的单位：焦耳（焦）——J，千瓦时——kW·h
3.电流做了多少功，也就消耗了多少电能。
归纳与小结
1kw·h=3.6×106J

## Slide 9
例题：一把电烙铁接在220V的电路中，通过它的电流是350mA，问通电30min消耗了多少电能？
分析：只需求出在30min内的电功，就可以知道所消耗的电能。
观察与思考

## Slide 10
解：由电功的公式得
W=UIt
=220V× 0.35A× 1800s
=1.386×105J。
答：通电30min，电烙铁消耗了1.386×105J的电能。
已知：U=220V, I=350mA=0.35A, t=1800s。
求：W=？
交流与讨论

## Slide 11
电能表：用来测量用电器消耗电能的仪表（俗称电度表）。
用电能表测量电功
二
观察与思考

## Slide 12
想一想，下面电能表的表头数据是什么意思？
观察与思考
5（15）A
1200r/（kW·h）
220V
50Hz

## Slide 13
220V ———— 电能表工作电压为220V。
5（15）A —— 电能表通过5A左右电流时，测量最准确；
在保证电能表测量准确的情况下，电能表
允许通过的最大电流为15A。
50Hz———— 电能表在50 Hz的电路中使用。
1200r／（kW·h）—每消耗1 kW·h的电能，电能表转盘转
过1200转。
归纳与小结

## Slide 14
电子式单相电能表重要参数imp/（kW·h）： 表示用电1kW·h指示灯闪烁的次数，如6400imp/（kW·h）。
IC卡电能表
观察与思考

## Slide 15
本月用电量=月末的数字-月初的数字
561.6kW·h-478.2kW·h=83.4kW·h
电能表读数：
观察与思考
478.2 kW·h
561.6 kW·h

## Slide 16
电功的感性认识
普通手电筒的小灯泡每秒消耗的电能约为1J；
1只40W的白织灯，每秒消耗的电能约为40J；
电力机车行驶1min，消耗的电能约为 3×108J。
观察与思考

## Slide 17
小明家2015年1月底与2月底电能表的示数如图所示，请计算：小明家2月份消耗多少电能？若1kW·h电费为0.6元，应付多少电费？
W=W2-W1=3394.5kW·h-3287.5kW·h=107kW·h。
需要付的电费：0.60元×107kW·h=64.2元。
观察与思考

## Slide 19
1.小明家的电能表本月末的示数是3760，上月末的示数是
3646，这个月他家用去多少电能？如果电费为0.45元/度，
这个月他家应交多少电费？
解：W=W1－W2=3760度-3646度=114度
114度×0.45元/度=51.3元
答：这个月他家应交51.3元电费。

## Slide 20
2.一电能表表盘上标明“1200 r /（kW·h）”，将某用电器单独接在该表上。当用电器工作4min后，电能表转盘转过55r。若用电器额定电压是220V，求通过该用电器的电流。
解：W =
答：通过该用电器的电流为3.125A。