## Slide 1
15.2 认识电功率
第十五章 电能与电功率

## Slide 2
观察电能表，常常可以发现：电能表上的铝盘在使用一只节能灯时转得慢，在使用电
热水器时转得快。电能表铝盘
转动的快慢是否与用电器的种
类有关！这两种用电器究竟有
什么不同？下面我们来看它们
的铭牌。
观察与思考

## Slide 3
灯泡和热水器铭牌图
热水器
节能灯上的“24W”和电热水器上的“2200W”的字样是什么意思?
节能灯
观察与思考

## Slide 4
学习目标
1.结合实例理解电功率，知道电功率的单位 。
2.知道电功的与电流、电压的关系，能运用电功率的公
式进行简单计算。
认知与了解

## Slide 5
洗衣机半小时做功180000J
电流通过公共电车2s做功120000J
哪个做功做得比较快?
观察与思考

## Slide 6
电功率
一
物理学中，把电流所做的功与所用时间之比叫作电功率。
1.电功率的意义、定义
电功率是表示用电器消耗电能快慢的物理量，它的大小与“电流做功的多少”和“做功所用的时间”两个因素有关，因此，因此电功率大的用电器只能说明该用电器消耗电能快或电流做功快，并不表示电流做功的多少。
2.计算公式：
P：电功率
W：电功
t：时间

## Slide 7
3.电功率公式的转换

## Slide 8
单位名称：
1千瓦=1000瓦
某电动机工作时的电功率为60kW表示：
____________________________。
电动机每秒钟消耗60000焦的电能
瓦特(简称瓦)
W
单位换算：
4.电功率的单位及物理意义
单位符号：

## Slide 9
1.猜想与假设
有人说：电功率可能跟电压有关，电压越高，电功率越大。
有人说：电功率可能跟电流有关，电流越大，电功率越大。
你同意他们的看法吗？你的猜想又是什么？
探究小灯泡的电功率跟哪些因素有关
二
探究灯泡的电功率跟哪些因素有关（控制变量法）

## Slide 10
3.实验器材：电源、开关、两个用电器、两个电压表、两
个电流表。
2.设计实验与制订计划
研究电功率跟电流的关系时，应设法控制电压不变。
研究电功率跟电压的关系时，应设法控制电流不变。

## Slide 11
4.进行实验与收集数据
实验一：将两个灯泡串联，使通过它们的电流相同

## Slide 12
实验二：将两个灯泡并联，使他们两端电压相同

## Slide 13
结论：
电功率大小跟通过用电器的电压、电流有关，电压相等时，电流越大电功率就越大；电流相等时，电压越高，电功率就越大。
1W =1V·A
U的单位为V， I的单位为A， P的单位为W
精确的实验表明:
电功率P等于电压U跟电流I的乘积。
即：P=UI

## Slide 14
讨论与交流
（1）不管串联电路还是并联电路，电流所做的总功都等于电流
在各部分用电器上所做功之和。即：P总=P1+P2；
（2）在串联电路中，用电器电阻越大，电流所做的功越多，
即 ；在并联电路中，用电器电阻越小，电
流所做的功越多，即 。

## Slide 16
1.下列用电器正常工作时，功率最接近200W的是( )
A.空调 B.洗衣机
C.电视机 D.电冰箱
C
随堂训练

## Slide 17
2.关于电功率的说法正确的是 ( )
A.用电器消耗电能越大，电功率越大
B.用电器消耗电能时所用的时间越少，电功率越大
C.用电器消耗电能越快，电功率越大
D.以上说法都不正确
C

## Slide 18
3.如图所示，手电筒中的电流为0.5A，电源为三节干电池，
则该手电筒小灯泡的功率最接近 ( )
A.0.25W B.0.75W C.2.25W D.9.00W
C