## Slide 1
15.3 怎样使用电器正常工作
第1课时 电压与电功率
第十五章 电能与电功率

## Slide 2
观察与思考
小明从商场买回来一个白炽灯，发现它上面标有“3V 1.5W”的字样，将小灯泡接在4V、3V、2V的电压下，观察灯泡的亮度。
4V电压下，灯泡较亮
3V电压下，灯泡亮度正常
2V电压下，灯泡较暗

## Slide 3
学习目标
1.了解不同用电器的额定功率，能结合实际，说出用电器多
铭牌上额定电压、额定功率所表示的含义。
2.能区别额定电压与实际电压，额定功率与实际功率。
认知与了解

## Slide 4
1.观察灯泡的亮度变化
（1）设计一个能“改变小灯泡的亮度”的电路 ，需要哪
些器材？
研究额定电压和额定功率
一
（2）画出你设计的电路图:
灯泡、电源、开关、导线、滑动变阻器，电压表

## Slide 5
（3）进行实验、收集证据：
① 改变电路中滑动变阻器的电阻，在观察电压表示数变化的
同时，观察灯泡的亮度变化情况。
② 分别用两个不同的灯泡进行实验，并把观察到的现象填写
在下表中。

## Slide 6
①当灯泡两端的实际电压等于其标出的电压时，灯泡 _____发光；
②当灯泡两端的电压略高于标出的电压时，灯泡____ （选填 “能”或“不能”）正常发光；与正常发光相 比，灯泡的 发光亮度偏______（选填“亮”或“暗”）；
③当灯泡两端的电压略低于标出的电压时，灯泡____（选填“能”或“不能”）正常发光；与正常发光相比，
灯泡的发光亮度偏_____（选填“亮”或“暗”）。
正常
不能
亮
不能
暗
（4）实验结论：

## Slide 7
练一练:
某同学家用台灯上标有“PZ 220—40”字样，它的含义
是什么？
台灯的额定电压是220V;台灯的额定功率是40W。
2.额定电压、额定电流、额定功率
（1）用电器正常工作时的电压值叫作额定电压；
（2）用电器正常工作时的电流值叫作额定电流；
（3）用电器在额定电压下工作时消耗的功率叫作额定功率。

## Slide 8
观察与思考
一只标有“2.5 V 0.3 A”的小灯泡，如果把它接入2 V的电路中使用，测得通过它的电流是0.25 A，则这只灯泡的额定功率是多少W？
分析：小灯泡上标注的是小灯泡的额定电压和额定电流。
额定功率：P额＝U额I额＝2.5 V×0.3 A＝0.75 W。

## Slide 9
实际电压和实际功率
二
观察与思考
一只“3V 1.5W”的小灯泡接在4V、3V、2V的电压下都能发光，这是为什么？

## Slide 10
问题:
实际电压与额定电压、实际功率与额定功率有没有可
能相同？
用电器在额定电压下工作时，这时的实际电压就等于
额定电压，实际功率就等于额定功率。
1.实际电压、实际电流、实际功率
（1）用电器实际工作时的电压叫作实际电压；
（2）用电器实际工作时的电流叫作实际电流；
（3）用电器在实际电压下消耗的电功率叫作实际功率。

## Slide 11
讨论与交流
电压器两端的电压能无限增大吗？
不能，当用电器两端的电压增大时，通过它的电流随之增大，用电器的功率也跟着增大，当电压超过一定数值时，就会损坏用电器。

## Slide 12
典例与精析
例 将“220V 60W”的灯泡分别接入220V和200V的电路中，求灯泡的电阻以及对应电压下的实际功率。
已知：U额=220V，P额=60W，U实=200V，
求：R，P实。

## Slide 13
典例与精析
当灯泡接在220V电路中时，灯泡的实际功率就是它的额定功率即P额=60W。
当灯泡接在200V电路中时，灯泡的实际功率

## Slide 14
交流与讨论
（1）进行计算时，一般不考虑温度对电阻的影响，可认为同
一用电器(电热器)在不同电压下的电阻是相同的；
（2）用电器的P额、U额具有唯一性、对应性，而用电器的P实、
U实可以有多个，但具有同体性、同时性。

## Slide 15
电功率
额定功率
实际功率

## Slide 16
1.小灯泡的额定电压为6.3V，当小灯泡两端的电压为6.3V时，
用电流表测得通过小灯泡的电流如图所示，则测得此时通
过小灯泡的电流为 A，小灯泡的额定功率为 W。

## Slide 17
【解析】本题考查电功率的计算。由图知电流表量程是0.6A，最小分度值是0.02A，电流表示数I=0.3A；当小灯泡两端的电压为6.3V时，灯泡功率P实=U实I=6.3V×0.3A=1.89W；因为
U实=U额，所以P额=P实=1.89W。
答案:0.3 1.89

## Slide 18
2.有两个电阻，R1=5Ω，R2=10Ω，如果把它们串联接入电路中，
则通过它们的电流之比I1∶I2= ，它们消耗的电功率
之比P1∶P2= 。
1∶1
1∶2

## Slide 19
3.某白炽灯上标有“PZ220-60”字样，该灯不工作时，其额定
电压是 V，额定功率是 W；实际电压是 V，
实际功率是 W。
220
60
0
0

## Slide 20
4.铭牌上标有“220V 11W”的节能灯，正常工作时的电流
为 A，若它每天正常工作2小时，那么一个月消
耗 kW·h的电能(一个月按30天计算)。
0.05
0.66