## Slide 1
15.4 探究焦耳定律
第2课时 焦耳定律的应用
第十五章 电能与电功率

## Slide 2
回顾与复习
1.对同一电阻丝，在电流大小不变的情况下，通电时间越长，
产生的热量越多。
2.对同一电阻丝，在通电时间相同的情况下，通电电流越
大越长，产生的热量越多。
3.在通电电流大小不变，通电时间相同的情况下，电阻越大，
产生的热量越多。

## Slide 3
学习目标
1.知道焦耳定律，会运用焦耳定律进行简单的计算 。
2. 电热的利用和防止。
认知与了解

## Slide 4
焦耳定律
一
观察与思考
导体的电阻越大，通过导体的电流越大，通电时间越长，导体产生的热量越多，那么导体产生的热量和电阻、电流及通电时间之间有什么样的定量关系？
电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电时间成正比，这个规律叫作焦耳定律。

## Slide 5
观察与思考
电流I的单位是安（A）
电阻R的单位是欧（Ω）
时间t的单位是秒（s）
热量Q的单位是焦（J）

## Slide 6
电热与电功的关系
二
观察与思考
如图所示，电吹风工作时，消耗了1000J的电能，电流在电阻线上产生的热量等于1000J吗？

## Slide 7
交流与讨论
当电流通过导体时，如果电能全部转化为内能，而没有同时转化成其他形式的能量，那么电流产生的热量Q就等于消耗的电能W，即Q=W=UIt = I2Rt （即纯电阻电路），如：电暖器，电饭锅，电炉子等。而电吹风工作时，消耗的电能主要转化为电机的机械能：电能=内能+机械能，即W＞Q热。

## Slide 8
（1）电热的利用
电热在日常生活中的应用
电热的利用和防止
三

## Slide 9
养鸡场用电热孵化器孵出小鸡

## Slide 10
（2）电热的危害
烧坏电器
导线绝缘皮老化引起火灾

## Slide 11
投影仪的散热窗

## Slide 12
焦耳定律的
应用
内容
公式：Q=I2Rt
电热器
推导公式：Q=UIt=
电流热效应的应用与控制
焦耳定律
控制散热及散热措施
课堂小结

## Slide 13
1.一个20Ω的电阻，通过0.5A的电流2min，电阻上消耗的电能是_____,释放热量为______。
2.一个电阻通过0.2A的电流5min，电阻上产生的热量为600J，这个电阻的阻值是___ Ω。
3.一个200Ω的电阻通电2min，电阻上消耗的电能是4.5×
104J,则通过电阻的电流是______。
600J
600J
50
1.37A
随堂训练

## Slide 14
5.两个电热器的电阻之比为4︰3，通过相同的电流，在相等的时间里产生的热量之比为_____；若两个电热器的电阻相同，通过的电流之比为1︰3，在相等的时间里产生的热量之比为______。
4︰3
1︰9
4.一个40Ω的电阻，通过0.3A的电流，则通电______min释放热量为2160J。
10
随堂训练

## Slide 15
6.当0.2A的电流通过一金属线时产生的热量为Q1，若使
通过的电流增加到0.4A时，在相同的时间内产生的热
量为Q2，那么Q2是Q1的 ( )
A.2倍 B.4倍
C.0.25倍 D.0.5倍
B
随堂训练