## Slide 1
14.1 怎样认识电阻
第2课时 电阻器
第十四章 探究欧姆定律

## Slide 2
观察调光灯亮度变化
观察手机屏幕亮度的变化
观察与思考
Notes: 通过这一问题，引发学生的思考，进而引入电阻的概念。

## Slide 3
学习目标
1.能说出滑动变阻器的构造，画出它在电路图中的符号，理解变阻器的工作原理。
2.能够把滑动变阻器正确连入电路中来改变电路中电流及用电器两端的电压。
3.知道变阻器在生活中的应用有哪些。
认知与了解

## Slide 4
观察与思考
铅笔芯
沿铅笔芯移动导线夹，小灯泡的亮度怎样变化？
你认为灯泡的亮度为什么会这样变化？
Notes: 与水流进行类比，从而得出电阻的概念。

## Slide 5
动画演示：移动鳄鱼夹的位置，观察灯泡亮度的变化。

## Slide 6
变阻器
一
观察与思考
能改变接入电路中电阻大小的元件叫作变阻器。
（a）滑动变阻器
（b）变阻箱

## Slide 7
滑动变阻器
二
观察与思考
改变接入电路中电阻线的长度来改变接入电阻，从而改变电流。
1.工作原理：
2.图示
（2）结构示意图：
（1）实物图：
（3）元件符号：

## Slide 8
由于电阻线表面涂着绝缘漆，为了滑片与电阻线紧密接触，要把接触滑片的地方的绝缘漆刮掉。
金属杆
滑片
电阻线
白瓷筒
剖析结构
认知与了解

## Slide 9
观察与思考
3.练习使用滑动变阻器
（1）观察滑动变阻器的结构
50Ω 1.5A
铭牌上标有什么？其含义是什么？“50Ω 1.5A”是什么意思？
变阻器的最大阻值是50Ω，允许通过的最大电流是1.5A。(否则会烧坏变阻器)
Notes: 通过这三个问题，引导学生猜想电阻大小的影响因素。

## Slide 10
（3）在闭合开关之前，应将滑片置于阻值最大端。
（目的是保护电路）
（4）不能超过允许通过的最大电流（否则烧坏滑动变阻器）
（2）连接滑动变阻器
应串联在电路中，接入两个接线柱，A、B中一个，C、D中一个，即要“一上一下”。
Notes: 通过与人走路类比，猜想影响电荷运动的因素。

## Slide 11
观察与思考
4.练习使用滑动变阻器
实验：用滑动变阻器改变小灯泡的亮度
想一想：连通电路前应将滑片放到什么位置上？
Notes: 在设计本实验时，应注意控制变量法和转换法的应用。

## Slide 12
观察与思考
能表示出阻值的变阻器。
旋钮式电阻箱
内部结构
变阻器的应用
三

## Slide 13
电阻箱读数
观察与思考

## Slide 14
电位器
观察与思考

## Slide 15
观察与思考
利用电位器调节耳机音量
数字电位器是一种用数字信号控制阻值的器件（集成电路）。
与机械式电位器相比，数字电位器具有可程序控制改变阻值、耐震动、噪声小、寿命长、抗环境污染等优点。

## Slide 17
2.将滑动变阻器金属棒上两个接线柱连入电路，移动滑动变阻器的滑片，电流表示数变化情况是 , 说明的问题是 。将线圈上两个接线柱连入电路,移动滑动变阻器滑片，电流表的示数变化情况是 , 说明的问题是 。
1.滑动变阻器是通过改变接入电路中的 来
改变电阻的器件。
电阻线的长度
不变
电阻不变（为零）
不变
电阻不变(为最大)

## Slide 18
3.下列关于滑动变阻器的说法,正确的是( )
A.滑动变阻器是靠改变导体的横截面积来改变导体电阻的
B.滑动变阻器是靠改变导体的材料来改变导体电阻的
C.因为导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积有关,所以滑动变阻器是靠改变其中任一因素来改变其中导体电阻的
D.滑动变阻器是靠改变连入电路中导体的长度来改变导体电阻的
D

## Slide 19
4.如图所示,向右移动滑片时,电阻的变化效果相同的是( )
A.甲和乙 B.甲和丙
C.甲和丁 D.乙和丁
C