## Slide 1
14.1 怎样认识电阻
第1课时 电阻
第十四章 探究欧姆定律

## Slide 2
导线多是用铜做的，特别重要的电器设备的导线还要用昂贵的银来做。铁也是导体，既多又便宜，想想看，为什么不用铁来做导线呢？
观察与思考
Notes: 通过这一问题，引发学生的思考，进而引入电阻的概念。

## Slide 3
学习目标
1.知道电阻的概念、单位及换算、电路图符号。
2.利用“控制变量法”对影响电阻大小的因素进行实
验探究，理解决定电阻大小的因素。
3.知道滑动变阻器的构造、作用，会连接滑动变阻器。
4.知道变阻箱的读数方法。
认知与了解

## Slide 4
那么电流在导体中会不会受到阻碍呢？
水在水管中流动会受到阻力，有的地方水流大，有的地方水流小。
电阻
一
Notes: 与水流进行类比，从而得出电阻的概念。

## Slide 5
用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。
（1）导体能让电流通过，同时对电流又有阻碍作用。
（2）导体对电流的阻碍作用越大，导体的电阻越大。
1.定义
（1）电阻用字母R表示。
（2）电阻在电路中的符号： 。
国际单位：欧姆，简称欧，用字母Ω表示。
比欧姆大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)等。
电阻
2.符号
3.单位

## Slide 6
电阻单位之间的换算关系：
1 kΩ = 1 000 Ω= 103 Ω
1 MΩ = 1 000 000 Ω=106 Ω

## Slide 7
认识电阻

## Slide 8
常见用电器 | 电阻R/Ω
白炽电灯（15W） | 3227
白炽电灯（60W） | 807
电熨斗（600W） | 80.7
电烤箱（900W） | 54
电暖器（1000W） | 48.4
我国家庭常见用电器正常工作时的电阻

## Slide 9
（1）高压输电用的电线，使用的金属线又粗又直。为什么不用细导线输电呢？
（3）导体的电阻大小还跟哪些因素有关？
（2）电炉上面的电炉丝，为什么不用粗而直的导线呢？
影响电阻大小的因素
二
观察与思考
Notes: 通过这三个问题，引导学生猜想电阻大小的影响因素。

## Slide 10
导体的长度
导体的粗细
导体的材料
温度
想一想
比一比
人走路情景
电荷运动
街道的长度
街道的宽度
天气
猜一猜
不同的街道
Notes: 通过与人走路类比，猜想影响电荷运动的因素。

## Slide 11
A
A
B
实验方案设计
影响导体电阻大小的因素有多个，所以在探究电阻的影响因素时，应用控制变量法进行探究。
在探究的过程中，电阻的大小无法直接观察到，实验中是通过电流表的示数大小或小灯泡的亮暗程度来反映的，这种研究问题的方法称为转换法。
实验探究
影响电阻大小的因素
Notes: 在设计本实验时，应注意控制变量法和转换法的应用。

## Slide 12
1.探究电阻的大小与长度的关系
你会选择哪两根导体做实验 ?
锰铜
镍铬
镍铬
镍铬
1m 0.5mm2
1m 0.5mm2
0.5m 0.5mm2
1m 1mm2
A
B
C
D
1m 0.5mm2
长度 横截面积

## Slide 13
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
镍铬B | 暗 | 小 | 大
镍铬C | 亮 | 大 | 小
[实验方案]
探究导体电阻与长度的关系 。
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿ 。
材料 粗细 温度
实验结果：
材料、粗细相同的导体 ,长度越大 ,电阻＿＿ 。
越大
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小

## Slide 14
2.探究电阻大小与横截面积的关系
你会选择哪两根导体做实验 ?
锰铜
镍铬
镍铬
镍铬
1m 0.5mm2
1m 0.5mm2
0.5m 0.5mm2
1m 1mm2
A
B
C
D
1m 0.5mm2
长度 横截面积

## Slide 15
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
镍铬B | 暗 | 小 | 大
镍铬D | 亮 | 大 | 小
[实验方案]
探究导体电阻与横截面积的关系 。
控制的不变量有＿＿、＿＿、＿＿ 。
材料 长度 温度
实验结果：
材料、长度相同的导体 ,横截面积越大 ,电阻＿＿ 。
越小
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小

## Slide 16
3.探究电阻的大小与材料的关系
你会选择哪两根导体做实验 ?
锰铜
镍铬
镍铬
镍铬
1m 0.5mm2
1m 0.5mm2
0.5m 0.5mm2
1m 1mm2
A
B
C
D
1m 0.5mm2
长度 横截面积

## Slide 17
导体 | 灯的亮度 | 电流表示数 | 电阻大小
镍铬B | 暗 | 小 | 大
锰铜A | 亮 | 大 | 小
[实验方案]
探究导体电阻与材料的关系 。
控制的不变量有 、 、 。
横截面积 长度 温度
暗 | 小 | 大
亮 | 大 | 小
实验结果：
长度、粗细相同的导体 ,电阻大小与材料有关 。

## Slide 18
4.探究电阻与温度的关系
导体的电阻与温度有关。
进一步实验表明：多数金属的电阻随温度的升高而增大，一个正常发光的灯泡，其灯丝的电阻比不发光时要大得多。

## Slide 19
归纳与小结
导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。

## Slide 20
在其他条件相同的情况下，电阻较小的材料导电性能较强；反之，电阻较大，导电性能较弱。右图展示的是不同材料在导电性能上的排序，从上至下，材料的导电性能依次减弱。
观察与思考

## Slide 22
1. 0.2MΩ=___ _ Ω=___ __kΩ
2×105
200
2.关于导体的电阻,下列说法中正确的是 ( )
A.导体电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越小
B.导体电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大
C.导体电阻与电流有关，电流越大导体的电阻越小
D.导体电阻与电流有关，电流越小导体的电阻越大
B

## Slide 23
3.如图所示是研究导体的电阻大小是否与导体材料有关的
电路。其中除了AB、CD导线的长度相同外，还应满足的
条件是 ( )
A.横截面积不同，材料不同
B.横截面积相同，材料不同
C.横截面积不同，材料相同
D.横截面积相同，材料相同
B

## Slide 24
4.导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小( )
A.只决定于导体的材料
B.只决定于导体的长度
C.只决定于导体的横截面积
D.决定于导体的材料、长度和横截面积
D