## Slide 1
14.2 探究欧姆定律
第2课时 欧姆定律
第十四章 探究欧姆定律

## Slide 2
复习与回顾
电阻R | 5Ω |  |  |  | 
电压U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0
电流I/A | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6
电压U | 2 V |  |  | 
电阻R/Ω | 2 | 4 | 5 | 8
电流I/A | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.25
当导体两端电压一定时，通过导体的电流跟导体的电阻成反比。
当导体的电阻一定时，通过导体的电流跟导体两端的电压成正比。
Notes: 通过这一问题，引发学生的思考，进而引入电阻的概念。

## Slide 3
学习目标
1.通过实验探究电流跟电压和电阻的关系，分析归纳出欧姆定
律；理解欧姆定律的内容。
2.能运用欧姆定律进行简单的计算，解决一些简单的问题。
认知与了解

## Slide 4
欧姆定律
三
导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比。
1.欧姆定律的内容：
2.欧姆定律的数学表达式：
电压
电阻
电流
I =
U
R
欧姆（1787-1854）
德国物理学家
观察与思考
Notes: 与水流进行类比，从而得出电阻的概念。

## Slide 5
3.公式中使用国际单位（单位要统一）
电压U 的单位：V
电阻R 的单位：Ω
电流 I 的单位： A
观察与思考
注意：欧姆定律反映同一时刻、同一段电路中I、U、R之间的关系。

## Slide 6
4.变形公式
观察与思考

## Slide 7
欧姆定律的应用
二
观察与思考
用公式进行计算的一般步骤：
（1）读题、审题（注意已知量的内容）；
（2）根据题意画出电路图；
（3）在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号；
（4）选用物理公式进行计算（书写格式要完整，规范）。

## Slide 8
典例与精析
例1 一辆汽车的车灯，灯丝电阻为30 Ω，接在12 V的电源两端，求通过这盏电灯的电流。
（1）画电路图；
（2）列出已知条件和所求量；
（3）求解I。
解题步骤
已知U=12V，R=30Ω，求I。

## Slide 9
例2 在如图所示的电路中，调节滑动变阻器 R'，使灯泡正常发光，用电流表测得通过它的电流值是0.6 A。已知该灯泡正常发光时的电阻是20 Ω，求灯泡两端的电压。
UL=ILRL
=0.6 A×20 Ω =12 V
RL=20 Ω
I=0.6 A
解：IL=I=0.6 A
A
R'
L
典例与精析
根据变形公式U=IR得
Notes: 通过这三个问题，引导学生猜想电阻大小的影响因素。

## Slide 10
例3 某同学用一只电流表和灯泡串联，测得它正常发光时的电流是0.11 A，再用电压表测得灯泡两端的电压是220 V，试计算灯丝正常发光时的电阻值。
解：
R= = ≈ 2000 Ω
U
I
220 V
0.11 A
典例与精析
Notes: 通过与人走路类比，猜想影响电荷运动的因素。

## Slide 11
例4 加在某一电阻器两端的电压为5V时，通过它的电流是0.5A，则该电阻器的电阻应是多大？如果两端的电压增加到20V，此时这个电阻器的电阻值是多大？通过它的电流是多大？
U2=20 V
R=？
I2=？
I1=0.5 A
R
U1=5 V
解：
I2= = = 2 A
U2
R
20 V
10 Ω
R= = =10 Ω
U
I
5 V
0.5 A
典例与精析
Notes: 在设计本实验时，应注意控制变量法和转换法的应用。

## Slide 12
交流与讨论
因为电阻是导体本身的一种性质，因此电阻的大小与电压、电流的大小均无关系，所以“电阻与电压成正比，与电流成反比”这种说法是错误的。

## Slide 14
1.关于欧姆定律，下列说法正确的是 ( )
A.通过导体的电流越大,这段导体的电阻就越小
B.导体两端的电压越高,这段导体的电阻就越大
C.导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比
D.导体的电阻与电压成正比,与电流成反比
C

## Slide 15
2.如图所示为A、B两个导体的I-U图线,由图线可知 ( )
A.RA>RB
B.RA<RB
C.RA=RB
D.无法确定
B

## Slide 16
3.在“探究电阻上的电流跟两端电压的关系”实验中,定值电阻R=5Ω,电源电压保持不变。
（1）小明根据电路图连接了如图甲所示的实验电路,检查时发现有一根导线连接有误。请在这根导线上打“×”,并用笔画线代替导线,画出正确的连线(导线不得交叉)。

## Slide 17
（2）电路改正后,开始进行实验,小明根据测出的数据,画出了电阻的U-I关系图像,如图乙所示,由图像可以得出结论:______________________________________;
为了使结论更具有普遍性,小明还应_______________________________________________。

## Slide 18
【解析】本题考查了电流与电压关系的探究实验。
(1)研究电流和电压的关系时,定值电阻和滑动变阻器组成串联电路,电流表测干路电流,电压表测量定值电阻两端的电压;通过观察电路图不难发现电压表没有与定值电阻并联,而是与定值电阻和滑动变阻器并联。
(2)这是一个正比例函数图像,反映的信息是“在电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的电压成正比”,为了寻找普遍规律,应更换电阻进行多次测量。

## Slide 19
答案:(1)如图所示
(2)电阻一定时,通过电阻的电流与两端的电压成正比；更换阻值不同的电阻继续实验(意思正确即可)