## Slide 1
14.3 欧姆定律的应用
第十四章 探究欧姆定律

## Slide 2
观察与思考
1.电流可以用电流表测量，电压可以用电压表测量。那么，用什么方法测量电阻呢？
2.如何运用欧姆定律找到间接测出导体的电阻的方法？
I =
U
R
R=
U
I
Notes: 通过这一问题，引发学生的思考，进而引入电阻的概念。

## Slide 3
学习目标
1.掌握电压表和电流表的使用方法，学会用伏安法测量电阻。
2.通过实验探究小灯泡电阻不断变化的原因。
认知与了解

## Slide 4
伏安法测电阻
一
观察与思考
实验目的
用电压表、电流表间接测电阻
实验原理
I =
U
R
实验器材
电源、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线、待测电阻。
Notes: 与水流进行类比，从而得出电阻的概念。

## Slide 5
实验与探究
实验设计
A
V
R
R'
S
电路图
实物图

## Slide 6
实验与探究
实验要求
1．写出你的实验步骤及实验数据记录表格；
2．按电路图连接电路，并进行测量；
3．将测量的数据记录在自己设计的记录表中；
4．根据测得的数据，利用欧姆定律算出电阻值；
5．多测几组数据，看看测得的电阻值是否一样。

## Slide 7
实验步骤
1.调节电流表、电压表的指针到零刻度；按电路图连接实物。
调节滑动变阻器到阻值最大端；
2.闭合开关，调节滑动变阻器的滑片至适当位置，分别读出
电流表的示数 I、电压表的示数U，并记录在表格中；
3.根据公式 计算出R 的值，并记录在表格中。
4.调节滑动变阻器的滑片改变待测电阻中的电流及两端的电
压，再测几组数据，并计算R 的值。
R=
U
I

## Slide 8
实验与探究
注意事项
1.在连接电路前要调节电流表、电压表到零刻度。
2.连接电路时开关要断开，连接完电路要调节滑动变阻器到阻值最大端。
3.连接好电路，在检查电路连接无误后要用开关试触，在确定电路完好后再闭合开关S。
4.电压表和电流表要注意选择适当的量程。

## Slide 9
实验与探究
记录数据
测量次数 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
Notes: 通过这三个问题，引导学生猜想电阻大小的影响因素。

## Slide 10
测量小灯泡工作时的电阻
二
Notes: 通过与人走路类比，猜想影响电荷运动的因素。

## Slide 11
实验次数 | U/ V | I/A | R灯 /Ω | 灯泡亮度
1 | 0.5 |  |  | 
2 | 1.0 |  |  | 
3 | 1.5 |  |  | 
4 | 2.5 |  |  | 
0.16
0.28
0.38
3.1
3.6
3.9
从实验中可以看出:灯丝的电阻是__________。
变化的
不亮
灯丝暗红
微弱发光
正常发光
0.46
5.4
思考:灯泡由不亮逐渐变为正常发光,灯泡灯丝的温度是否在变化?由本实验你发现了什么?
灯丝（金属导体）的电阻跟温度有关，温度越高，电阻越大。
Notes: 在设计本实验时，应注意控制变量法和转换法的应用。

## Slide 12
1.比较灯泡在较低电压下和较高电压下测得电阻值有何区别？能否将3次电阻的平均值作为小灯泡的电阻？为什么？
较低电压下电阻较小，较高电压下电阻较大。
不能。因为灯丝发光时温度升高,使得电阻相差较大,每次测得的数值是灯丝在不同温度下的电阻值,所以不能取平均值。
交流与讨论

## Slide 13
（2） 用描点法作出小灯泡的U-I图像，会不会是一条直线呢？为什么？
不是。 因为灯丝的电阻随温度的升高而增大，电流与电压不成正比关系。
2.（1） 如果用描点法作出定值电阻的U-I图像，应该是一条______线，为什么？
直
因为当电阻不变时,电流与电压成正比关系。

## Slide 14
1.学生活动:家庭电路中短路有什么危害?请同学们完成教材85页活动2第1小题。
2.学生活动:电流表并联在电器两端并发生短路时,会造成什么危害?请同学们完成教材85页活动2第2小题。
家庭电路中短路，导线将产生大量的热,引起火灾或烧坏供电设备。
电流表并联在用电器两端造成的短路，会造成电流表损坏,甚至会损坏电源；电线发热温度升高,严重时会发生火灾。
二
研究短路有什么危害
三

## Slide 15
欧姆定律的应用
伏安法测电阻
实验原理
实验器材
实验电路
实验步骤
短路的危害
电源短路，烧坏电源
用电器短路，用电器不工作

## Slide 16
小英按图甲所示的电路图连接实验电路，测量电阻R 的阻值。闭合开关 S，调节滑动变阻器的滑片P 后，观察到电压表和电流表的示数分别如图乙、丙所示，则电流表的示数为 A，电阻R的阻值为 Ω。
0.4
5

## Slide 17
解析：当灯两端电压越大，灯丝电阻越大。
原因：当灯两端电压越大，灯丝温度升高。
2.某同学用伏安法测小灯泡的电阻，下表为记录的实验数据，从中你发现了什么？说明原因。
电压U/V | 1 | 2 | 3
电流 I /A | 0.22 | 0.30 | 0.34
电阻R/Ω | 4.55 | 6.67 | 8.82

## Slide 18
在“测量小灯泡的电阻”的实验中，某同学在连接电路时，不小心将电流表和电压表接错了位置，如图所示。闭合开关可能出现的现象是 ( )
A.电流表烧坏，电压表示数为0
B.小灯泡烧坏
C.电流表示数为0，电压表示数为电源
电压值
D.电流表示数为0，电压表示数为0
C

## Slide 19
4.小东同学做测量灯泡电阻实验，连接电路后闭合开关，发现灯不亮，电流表无示数，电压表示数为电源电压。则故障原因可能有几种？请写出三种灯泡不亮的原因。
（1）电压表串联在电路中了；
（2）小灯泡断路；
（3）连接小灯泡两端的导线或接线柱断路。