## Slide 1
⁠
⁠ 二次函数在桥梁、隧道、涵洞中的应用
1.（铜仁市中考）河北省赵县的赵州桥的桥拱是近似的抛物线形，建立如图所示的平面直角坐标系，其函数的表达式为y＝－x2，当水面离桥拱顶的高度DO是4m时，这时水面宽度AB为（ C ）
A.－20m | B.10m
C.20m | D.－10m
C

## Slide 2
2.如图是某座拱形大桥的示意图，桥拱与桥面的交点为O，B，以点O为原点，水平直线OB为x轴，建立平面直角坐标系，桥的拱形可近似看成抛物线y＝－（x－80）2＋16，桥拱与桥墩AC的交点C恰好在水面，有AC⊥x轴.若OA＝10米，则桥面离水面的高度AC为（ B ）
A.16米 | B.米
C.16米 | D.米
B

## Slide 3
3.（合肥包河区期末）如图，是某座抛物线形的隧道示意图，已知路面AB宽24米，抛物线最高点C到路面AB的距离为8米，为保护来往车辆的安全，在该抛物线上距路面AB高为6米的点E，F处要安装两盏警示灯，求这两盏灯的水平距离EF.

## Slide 4
解：如图，以AB所在直线为x轴、线段AB的垂直平分线为y轴建立直角坐标系.由题意知A（－12，0），B（12，0），C（0，8）.
设抛物线的表达式为y＝a（x＋12）（x－12），
把点C（0，8）的坐标代入，得a＝－.
则该抛物线的表达式为
y＝－（x＋12）（x－12）＝－x2＋8.
把y＝6代入，得－x2＋8＝6.
解得x1＝6，x2＝－6.
所以两盏警示灯之间的水平距离为
EF＝｜x1－x2｜＝12（米）.

## Slide 5
⁠ 二次函数在其他建筑问题中的应用
4.圣路易斯拱门是座雄伟壮观的抛物线形建筑物.拱门的地面宽度为200米，两侧距地面高150米处各有一个观光窗，两窗的水平距离为100米，则拱门的最大高度为（ B ）
A.150米 | B.200米 | C.300米 | D.450米
5.如图，某建筑的屋顶设计成横截面为抛物线形（曲线AOB）的薄壳屋顶，它的拱宽AB为4m，拱高CO为0.8m，建立如图所示的平面直角坐标系，则屋顶的轮廓线所在的抛物线的表达式为 y＝－0.2x2 ⁠.
B
y＝－0.2x2

## Slide 6
【易错点】 由于不会建立适当的直角坐标系导致对实际问题束手无策
6.（绵阳市中考）如图是抛物线形拱桥，当拱顶离水面2m时，水面宽4m.若水面下降2m，则水面宽度增加 （4－4） ⁠m.
（4－4）

## Slide 7
⁠
7.某菜农搭建了一个横截面为抛物线形的大棚，尺寸如图.若菜农身高为1.8m，他在不弯腰的情况下，在棚内的横向活动范围是 3 ⁠m.
3

## Slide 8
8.（涡阳县校级月考）一条隧道的截面由一段抛物线和一个矩形的三条边围成，AB为20m，AE为2m，抛物线的最高点C到地面EF的距离为6m，隧道内的路面为双向行车道（正中间是一条宽2m的隔离带）.
（1）若以线段AB的中点O点为坐标原点，AB所在直线为x轴，建立坐标系，试求出抛物线表达式；

## Slide 9
（1）若以线段AB的中点O点为坐标原点，AB所在直线为x轴，建立坐标系，试求出抛物线表达式；
解：（1）如图，以O点为坐标原点，AB所在直线为x轴，建立坐标系，
则点A（－10，0），B（10，0），
C（0，4）.
设抛物线的表达式为y＝ax2＋4，
代入点A（－10，0），
解得：a＝－0.04，
所以抛物线的表达式为y＝－0.04x2＋4（－10≤x≤10）；

## Slide 10
（2）现有一辆满载货物的汽车高为5m，宽为2m，它能安全的通过该隧道吗？请说明理由.
解：（2）能.理由：
当x＝3时，y＝3.64，3.64＋2＝5.64＞5，
所以能通过.

## Slide 11
⁠
9.（衢州市中考）如图1是一座抛物线形拱桥侧面示意图.水面宽AB与桥长CD均为24m，在距离D点6米的E处，测得桥面到桥拱的距离EF为1.5m，以桥拱顶点O为原点，桥面为x轴建立平面直角坐标系.

## Slide 12
解：（1）根据题意可知点F的坐标为（6，－1.5），可设拱桥侧面所在抛物线表达式为y1＝a1x2.
将F（6，－1.5）代入y1＝a1x2，得－1.5＝36a1，
解得a1＝－，∴y1＝－x2，
当x＝12时，y1＝－×122＝－6，
∴桥拱顶部离水面的距离为6m.
（1）求桥拱顶部O离水面的距离.

## Slide 13
①求出其中一条钢缆抛物线的函数表达式.
②为庆祝节日，在钢缆和桥拱之间竖直装饰若干条彩带，求一条彩带长度的最小值.
（2）如图2，桥面上方有3根高度均为4m的支柱CG，OH，DI，过相邻两根支柱顶端的钢缆呈形状相同的抛物线，其最低点到桥面距离为1m.

## Slide 14
解：（2）①由题意可知右边钢缆所在抛物线的顶点坐标为（6，1），可设其表达式为y2＝a2（x－6）2＋1，
将H（0，4）代入其表达式，得4＝a2（0－6）2＋1，
解得a2＝，
∴右边钢缆所在抛物线表达式为y2＝（x－6）2＋1（0≤x≤12）.
同理可得左边钢缆所在抛物线表达式为
y3＝（x＋6）2＋1（－12≤x≤0）.
②设彩带的长度为Lm，
则L＝y2－y1＝（x－6）2＋1－＝x2－x＋4＝（x－4）2＋2，
∴当x＝4时，L最小值＝2，
故彩带长度的最小值是2m.