## Slide 1
1.常用的测量工具有 皮尺 ⁠、测倾器等.
2.使用测倾器测量倾斜角的步骤：
（1）把支杆竖直插入地面，使支杆的中心线、铅垂线和度盘的0°刻度线 重合 ⁠，这时度盘的顶线在水平位置.
（2）转动度盘，使度盘的直径对准目标，记下此时铅垂线所指的度数.
皮尺
重合

## Slide 2
3.测量底部可以到达的物体的高度时，一般利用测倾器测 1 ⁠次仰角，再用皮尺量出测倾器到物体之间的距离和测倾器自身的高度，就可计算出物体的高度.
4.测量底部不可以到达的物体的高度时，一般利用测倾器在不同的位置测 2 ⁠次仰角，再用皮尺量出测倾器的高度和两次测量位置之间的距离，就可计算出物体的高度.
1
2

## Slide 3
⁠ ⁠ 测量底部可以到达的物体的高度
1.（十堰市中考）如图，小明利用一个锐角是30°的三角尺测操场旗杆EC的高度，已知他与旗杆之间的水平距离BC为15m，AB为1.5m（即小明的眼睛与地面的距离），那么旗杆EC的高度是（ D ）
A.（15＋）m | B.5m
C.15m | D.（5＋）m
第1题图
D

## Slide 4
2.如图，王师傅在楼顶上A点处测得楼前一棵树CD的顶点C的俯角为60°.若水平距离BD＝10m，楼高AB＝24m，则树CD高约为（ C ）
A.5m | B.6m | C.7m | D.8m
第2题图
C

## Slide 5
⁠ ⁠ 测量底部不可以到达的物体的高度
3.如图，山顶有一座电视塔，在地面上一点A处测得塔顶B处的仰角α＝60°，在塔底C处测得A点俯角β＝45°，已知塔高60米，则山高CD等于（ A ）
A.30（1＋）米 | B.30（－1）米
C.30米 | D.（30＋1）米
C.30米 | 
第3题图
A

## Slide 6
4.（教材第25页第10题变式）如图，在坡角α为30°的山顶C上有一座电视塔，在山脚A处测得电视塔顶部B的仰角为45°，斜坡AC的长为400m，则电视塔BC的高为 200（－1） ⁠m.
第4题图
200
（－1）

## Slide 7
⁠ ⁠ 忽略了图形不在同一平面内而出错
5.为了测得河北岸上电线杆MN的高度，在电线杆的正南方向A点测量得电线杆顶点M的仰角为α，再在A点的正西方向距A点a m的B处测得A与N之间的水平角为β，则电线杆的高MN为 a·tanα·tanβ ⁠m.
a·tanα·tanβ

## Slide 8
6.（易错题）如图所示，小明想测量电线杆AB的高度，发现电线杆的影子恰好落在地面BC和斜坡的坡面CD上，测得BC＝10m，CD＝4m，CD与地面成30°，且此时测得垂直于地面放置的长为1m的标杆，其影长为2m，则电线杆的高度为 （7＋） ⁠m.
（7＋ ）

## Slide 9
7.（南京市中考）如图，为了测量建筑物AB的高度，在D处竖立标杆CD，标杆的高是2m，在DB上选取观测点E，F，从E处测得标杆和建筑物的顶部C，A的仰角分别为58°，45°.从F测得C，A的仰角分别为22°，70°.求建筑物AB的高度.（精确到0.1m，参考数据：tan22°≈0.40，tan58°≈1.60，tan70°≈2.75）
解：在Rt△CED中，∠CED＝58°，⁠
∵tan58°＝，⁠
∴DE＝＝，⁠
在Rt△CFD中，∠CFD＝22°，⁠
∵tan22°＝，⁠
∴DF＝＝，⁠
∴EF＝DF－DE＝－，⁠
解：在Rt△CED中，∠CED＝58°，
∵tan58°＝，
∴DE＝＝，
在Rt△CFD中，∠CFD＝22°，
∵tan22°＝，
∴DF＝＝，
∴EF＝DF－DE＝－，

## Slide 10
同理：EF＝BE－BF＝－，⁠
∴－＝－，⁠
解得AB≈5.9（米）.⁠
答：建筑物AB的高度约为5.9米.⁠
同理：EF＝BE－BF＝－，
∴－＝－，
解得AB≈5.9（米）.
答：建筑物AB的高度约为5.9米.
7.（南京市中考）如图，为了测量建筑物AB的高度，在D处竖立标杆CD，标杆的高是2m，在DB上选取观测点E，F，从E处测得标杆和建筑物的顶部C，A的仰角分别为58°，45°.从F测得C，A的仰角分别为22°，70°.求建筑物AB的高度.（精确到0.1m，参考数据：tan22°≈0.40，tan58°≈1.60，tan70°≈2.75）

## Slide 11
8.在学完锐角三角函数后，某班利用自制的测角仪和卷尺，测得校园旗杆CD的高度，他们制定了如下两种测量方案.测量信息汇总如下：
课题 | 测量校园旗杆的高度 |  |  |  |  |  | 
方案 | 方案一 |  |  | 方案二 |  |  | 
测量示意图 | ⁠ ⁠ |  |  | ⁠ ⁠ |  |  | 
测量项目 | α | β | AB的长 |  | α | AE的长 | AC的长
测量数据 | 33° | 45° | 5.99m | 第一次 | 32.7° | 151cm | 17.47m
 |  |  |  | 第二次 | 33.3° | 153cm | 17.45m
 |  |  |  | 平均值 | a | 152cm | b

## Slide 12
（1）①填空：a＝ 33° ⁠，b＝ 17.46m ⁠；
②请判断哪个方案更好，并说明理由.
解：②方案二更好.理由：方案一测量点A在水平地面上，不易观察，容易产生误差，方案二考虑测量点的位置更合理，并多次测量求平均值，减少误差，因此方案二更好.⁠
33°
17.46m
解：②方案二更好.理由：方案一测量点A在水平地面上，不易观察，容易产生误
差，方案二考虑测量点的位置更合理，并多次测量求平均值，减少误差，因此方案
二更好.

## Slide 13
（2）选择方案二的数据进行计算：如图，过点E作EF⊥CD，垂足为F，则AE＝CF＝1.52m，AC＝EF＝17.46m，∠DEF＝33°.⁠
在Rt△DEF中，DF＝ EF·tan33°≈17.46×0.649≈11.33（m），⁠
∴CD＝DF＋FC≈11.33＋1.52≈12.9m.⁠
答：旗杆CD的高度约为12.9m.⁠
⁠
解：（2）选择方案二的数据进行计算：如图，过点E作EF⊥CD，垂足为F，则AE＝CF
＝1.52m，AC＝EF＝17.46m，∠DEF＝33°.
在Rt△DEF中，DF＝ EF·tan33°≈17.46×0.649≈11.33（m），
∴CD＝DF＋FC≈11.33＋1.52≈12.9m.
答：旗杆CD的高度约为12.9m.
（2）根据你的判断，选择合适的数据计算出旗杆CD的高度.（结果保留一位小数，参考数据：sin33°≈0.545 ，cos33°≈0.839，tan33°≈0.649）

## Slide 14
图① 图②
方法点拨：测量物体高度的方法：测量底部可到达物体，如图①，物体高度AB＝a·tanα＋b；测量底部不可以到达物体，如图②，物体高度MN＝a＋.

## Slide 15
课件使用说明
本课件使用Office2016制作，请使用相应软件打开并使用。
本课件文本框内容可编辑，单击文本框即可进行修改和编辑。
本课件理科公式均采用微软公式制作，如果您是Office2007或WPS 2021年4月份以前的版本，会出现包含公式及数字无法编辑的情况，请您升级软件享受更优质体验。
由于WPS软件原因，少量电脑可能存在理科公式无动画的问题，请您安装Office 2016或以上版本即可解决该问题。
关于一键升级Office 版本及其他课件使用方面的问题，请点击“常见问题” 。